СРОКИ ХРАНЕНИЯ

ГОРЮЧЕГО, МАСЕЛ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

в резервуарах и таре

(для Украины)

| Продукт и место его хранения | Сроки хранения, лет |
| --- | --- |
|  | Средняя зона | Южная зона |
| Сроки хранения горючего, масел и специальных жидкостей в резервуарах и таре |
| Бензины авиационные всех марок |  |  |
| - наземные резервуары | 4 | 3 |
| - полуподземные и подземные резервуары; | 5 | 4 |
| - автоцистерны и бочки | 4 | 3 |
| Бензины автомобильные А-72, А-76 |  |  |
| - наземные резервуары | 3 | 2 |
| - полуподземные и подземные резервуары; | 3,5 | 2,5 |
| - автоцистерны и бочки | 2 | 1 |
| - канистры | 1 | 0,5 |
| Бензины автомобильные АИ-93, А-92 |  |  |
| - наземные резервуары | 4 | 3 |
| - полуподземные и подземные резервуары; | 5 | 4 |
| - автоцистерны и бочки | 3 | 2 |
| - канистры | 2 | 1 |
| Топлива для реактивных двигателей ТС-1, Т-1 |  |  |
| - наземные, полуподземные и подземные резервуары, автоцистерны и бочки | 7 | 4 |
| Топлива для реактивных двигателей РТ, Т-88 |  |  |
| - наземные, полуподземные и подземные резервуары, автоцистерны и бочки | 5 | 5 |
| Топлива для реактивных двигателей Т-6 |  |  |
| - наземные, полуподземные и подземные резервуары, автоцистерны и бочки | 10 | 10 |
| Дизельные топлива |  |  |
| - наземные, полуподземные и подземные резервуары | 12 | 12 |
| - автоцистерны, бочки, канистры | 6 | 3 |
| Топливо моторное, мазут | 6 | 5 |
| Масла авиационные МС-8п, МС-8рк | 15 | 10 |
| Масла авиационные МК-8, МК-8п, ИПМ-10 | 15 | 15 |
| Масла авиационные МС-20, МС-20С | 20 | 20 |
| Масло синтетическое ВНИИ НП-50-4Ф | 5 | 5 |
| Масло синтетическое Б-3В | 15 | 10 |
| Масло трансформаторное приборное | 5 | 5 |
| Масла моторные М-6/10-В (ДВАСЗп-10В), М-10-Г2, М-8-Г2, М-16-В2 (М-16ИХП-3) | 15 | 15 |
| Масла моторные М-10-В2, М-10-Г2 (к), М-16-А (МТ-16п), М-12-В2 (к) | 10 | 10 |
| Масла трансмиссионные ТАП-15В, ТСп-15к, ТСп-10, МТ-8п, ТСЗп-8, ТСп-14гип | 13 | 10 |
| Масло трансмиссионное ТМ-5-12 (рк) | 12 | 10 |
| Масло трансмиссионное ТАД-17и | 10 | 10 |
| Масло марки А, МГТ | 10 | 10 |
| Масло марки Р | 13 | 10 |
| Масла весовые Сп и С | 12 | 10 |
| Масла весовые Л и З | 5 | 5 |
| Масло редукторное ВНИИ НП-39 | 5 | 5 |
| Масла приборные 132-08, МВП | 5 | 5 |
| Масла вакуумные ВМ-3, ВМ-4, МВ-6 | 5 | 5 |
| Масла часовые МН-60, МЦ-3 | 5 | 5 |
| Масло вазелиновое | 5 | 5 |
| Масла компрессорные КС-19, К-19, П-28 | 10 | 10 |
| Масла консервационные НГ-203Б, К-17 | 10 | 10 |
| Масла консервационные РЖ, КРМ | 7 | 7 |
| Присадки АКОР-1, КП | 10 | 10 |
| Масло гидравлическое МГЕ-10А | 13 | 10 |
| Масло гидравлическое АУп | 10 | 10 |
| Масло гидравлическое Амг-10 | 10 | 5 |
| Масло турбинное Тп-46 | 15 | 15 |
| Масла турбинные Тп-22у, Тп-22с | 5 | 5 |
| Смазка Литол-24 | 14 | 14 |
| Солидол С | 5 | 5 |
| Солидол Ж | 3 | 2 |
| Смазка графитная | 7 | 3 |
| Смазка Лита | 13 | 10 |
| Смазка ЦИАТИМ-201 | 8 | 8 |
| Смазка МС-70 | 10 | 10 |
| Смазка ГОИ-54п, ЦИАТИМ-221 | 5 | 5 |
| Смазка ВНИИ НП 231 | 15 | 15 |
| Смазка ЦИАТИМ-205 | 10 | 5 |
| Смазка ВНИИ НП-279 | 6 | 5 |
| СмазкаОКБ-122-7 ЭРА, Атланта | 5 | 5 |
| Смазка пушечная | 10 | 10 |
| Смазка АМС-1, АМС-3, канатное 39У | 10 | 5 |
| Замазка ЗЗК-ЗУ | 10 | 5 |
| Масла 1-13, 1-Л3 | 4 | 3 |
| Масло ЦИАТИМ-202 | 10 | 7 |
| Консталин жировой АМ | 5 | 5 |
| Масло Резол | 3 | 3 |
| Масло Торисол-35 | 5 | 5 |
| Масло № 9 | 10 | 3 |
| Жидкость ПГВ, АЖ-12Т | 8 | 8 |
| Тормозная жидкость ГТЖ-22, Нева | 12 | 12 |
| Тормозная жидкость Томь | 3 | 3 |
| Тормозная жидкость БСК | 2,5 | 2,5 |
| Антифриз марок М-40, М-65 | 5 | 5 |
| Тосол-40, Тосол-65, Лена | 3 | 3 |
| Жидкость ПВР-70 | 9 | 9 |
| Жидкость 1 | 3 | 2 |
| Спирты этиловые | 6 | 6 |
| Этиленгликоль концентрированный | 6 | 5 |
| Сроки хранения горючего, масел и специальных жидкостей в баках машин и цистернах кораблей |
| Авиационные бензины | 0,5 | 0,5 |
| Автомобильные бензины |  |  |
| - А-72, А-76 | 1,5 | 0,5 |
| - Аи-93, Аи-91, А-92, Аи-98 | 2 | 0,5 |
| Топливо для реактивных двигателей |  |  |
| - в баках летательных аппаратов | 1 | 1 |
| - в цистернах кораблей | 2 | 2 |
| Дизельное топливо |  |  |
| - в баках наземной техники | 6 | 6 |
| - в цистернах кораблей | 10 | 10 |
| Мазут флотский | 6 | 6 |

Примечание: К южной зоне относятся области – Херсонская, Николаевская, Запорожская, Одесская, Автономная республика Крым.

Остальные области относятся к средней зоне.