НОВОСИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра вооружения и стрельбы

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры В и С

полковник               В.ТЕЛИЧКО

«___» ________ 2003 года

# Только для преподавателей

## ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведения группового занятия по устройству вооружения

и его боевому применению

### ТЕМА 5: «ПРОТИВОТАНКОВЫЕ  РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

Занятия 2-3 «Переносные противотанковые ракетные комплексы»

Новосибирск-2003 г.

ТЕМА 5.  «ПРОТИВОТАНКОВЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

ЗАНЯТИЕ 2-3.  «Противотанковый ракетный комплекс боевой машины. Перевод из машинного варианта в выносной».

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Изучить с личным составом состав, общее устройство пусковой установки и приборов наведения.

- изучить особенности устройства ракет, их окраску и маркировку.

- Изучить действия расчета при подготовке комплекса к боевой работе.

- Воспитывать чувство уверенности и надежности в своем оружии, в эффективном его применении в современном бою.

ВРЕМЯ:  90 минут.

МЕСТО:  класс.

МЕТОД:  групповое занятие.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Состав комплекса, устройство ПУ.

- Подготовка комплекса  к работе (перевод в боевое положение).

- Порядок прицеливания, пуска и наведения ракеты в цель

- Перевод ПТРК из машинного варианта в выносной и действию расчета при пуске ракеты..

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- «Эксплуатация вооружения мсб».

- «Огневая подготовка, ч. 2 – Основы устройства вооружения».

- Руководство по ПТРК 9К111 «Фагот».

- Руководство по ПТРК 9К115 «Метис»

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- ПТРК 9К111 «Фагот»   -  3;

- ПТРК 9К115 «Метис»  -  3;

- ракета  9М111 в разрез -  1;

- ракета 9М115 в разрезе-  1;

- плакаты;

- лектор-2000;

- слайды, доска, мел, указка.

ХОД  ЗАНЯТИЯ

- ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  -  5 минут:

- проверить наличие личного состава и готовность  его к занятию;

- объявить тему и учебные цели занятия;

- провести контрольный опрос по ранее изученной теме;

- приступить к отработке учебных вопросов.

П.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  -   80 минут.

1-й учебный вопрос. «Состав комплекса, устройство ПУ».

#### Назначение:  переносной ПТРК 9К111 (9К115) с полуавтоматической системой управления предназначен для поражения визуально-видимых неподвижных и движущихся под различными курсовыми углами со скоростью до 60 км/ч танков и других бронированных целей, а также для уничтожения л/с и ОС противника, находящихся в укрытиях и сооружениях.

Запуск ракеты производится из контейнера, установленного на ПУ (пусковой установке).

БОЕВЫЕ СВОЙСТВА ПТРК

| Характеристики | «Фагот» 9К111 | «Метис» 9К115 | «Конкурс» БМ 9К113 на базе БРДМ-2 | «Бастион» 9М117 | «Helfire» (Хейфайр) США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс ракеты | 9М111 9М113 | 9М115 | 9М113 | 9М117 |  |
| Состоит на вооружении | БМП-1П, БМП-2, М113,мсб. БТР | мср | мсп | БМП-3(Т-80У; Т-55АМ; Т-62АН) |  |
| Калибр ракеты, мм | 120 | 93 | 135 | 100 |  |
| Скорострельность, в/мин. | 3 | 4-5 | 3 | 3 |  |
| Д стрельбы, м: мин. макс. | 70 2000 | 40-80 1000 | 75 4000 | 100 4000 | 8000 |
| Бронепробиваем. (под угл. 900), мм | 360 | 460 | до 600 | до 650 | 1050 |
| Ср. скорость, м/с | 186 | 180 | 208 | 330 |  |
| Вес комплекса, кг | 74 | 35,5 | 70 |  |  |
| Вес ракеты, кг | 12,5 | 6,3 | 14,5 | 18,6 |  |
| Боекомплект, шт. | 4 | 4 | 15-20 | 8 |  |
| Время перевода из походного положения в боевое, с | 60 | 18 | 20 | 120 |  |
| Расчет, чел. | 3 | 2 | 2 | экипаж |  |
| Принцип наведения в цель | полуавт. с передачей команд по проводам | полуавт. с передачей команд по проводам | полуавт. с передачей команд по проводам | полуавт. (в луче лазера) | полуавт. по ИК излучению |
| Поколение | второе | второе | второе | второе | третье |

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПТРК

Применяется во всех видах боя, ведущегося мотострелковыми (танковыми) подразделениями.

Состоит на вооружении:

-  «Метис» -  9К115  в МСР – 3 ед. (в управлении роты) в противотанковом отделении;

-  «Фагот» -   9К111  в МСБ на БТР, в ПТК (6 ед.) - 2 отделения по 3 комплекса;

-  «Конкурс» –9К113 в МСП:  в ПТ АДН – 9 «Конкурс» БМ;

в ПТ батареи – 8 «Конкурс» БМ на базе БДРМ-2;

направляющих  -  6 штук.

В обороне:

- в  МСБ: 1 на ВОП (за взводными опорными пунктами) 1 эшелона, на флангах, танкоопасных направлениях - в качестве противотанкового резерва;

-     в МСП 1 за РОП (за ротными опорными пунктами) 1 эшелона.

В наступлении:

- несколько рубежей назначается последовательно в соответствии с боевой задачей пол-

ка (батальона);

- в ходе огневой подготовки атаки ПТ резерв – на переднем крае уничтожает бронеобъ-

екты противника, в наступлении обеспечивает выполнение задач, последовательно

развертываясь на танкоопасных направлениях; при отражении контратаки, при вводе

в бой 2 эшелона (в роли общевойскового резерва).

Большое развитие с 70-х годов получило применение ПТУР с боевых вертолетов

(МИ-24, МИ-28). Эскадрилья МИ-24 Д-20 единицу может уничтожить до ТБ (54-58 танков) на вылет.

## КЛАССИФИКАЦИЯ  ПТРК

9К111                      9К113              МИ-24;          9М116        3М11,9М14  «Фагот»     «Хелфайер»

«Фагот»                     БРДМ-2          МИ-28;           Т-80;            9М 17в       «Метис»            США

9К115                       «Конкурс»      «Штурм»          Т-72;                                «Конкурс»

«Метис»                                                                     64Б;                                 «Кастет»

9М117

Т-55М,

62М БМП-3

Пусковая установка – А 9П135.

## НАЗЕМНАЯ АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ 9С  451М

Аппаратурный блок 9С474:

- блок координатора;

- блок производных и согласующих устройств;

- блок формирования команд;

- блок фильтров;

- блок автоматики;

- блок дальности;

- блок стабилизации вращения.

Аппаратурный блок НАУ.

Обеспечивает подготовку и контроль комплекса к пуску, замыканию электроцепи вышибной двигательной установки. Осуществляет преобразование электрических сигналов, поступающих с оптико-механического координатора (находящегося в оптическом визире) в команды-сигналы (обратно пропорциональные углу рассогласования между осью: визир - цель, ракета – цель), передаваемые на ракету.

9Ш119 – оптический визир.

Служит для наведения пусковой установки в цель. В головной части визира находится оптико-механический координатор, который преобразует световые сигналы, поступающие с ракеты, в электрические сигналы, соответствующие угловому положению ракеты относительно линии визирования и передает эти электрические сигналы в аппаратурный блок.

Оптико-механический координатор.

Имеет два канала.

Первый канал – широкоствольный, управляет ракетой на дальность менее 500 м

Второй канал  – узкопольный:  500-2000 м.

Каналы состоят из:

- объектива;

- модулирующего диска со сканирующей ракетой, которая приводится в плоскопараллельное движение двигателем;

- фотоприемника;

- усилителя фототока.

Станок.

Служит для наведения пусковой установки в цель.

Состоит из:

- треноги (передняя и две задних ноги);

- вертлюга;

- подъемного и поворотного механизмов;

- люльки с механизмом фиксации.

Механизм спуска.

Служит для выдачи импульсного тока, используемого в качестве команды для производства пуска ракеты. Импульсный ток подается на вышибную двигательную установку.

## РАКЕТА 9М111

Собственно ракета.

Отсек № 1.

Электромагнитный привод (рулевой) – для управления ракетой в полете с помощью электромагнитных рулей. Состоит из:

- электромагнитного механизма;

- колпака;

- бортового разъема в виде розетки.

Отсек № 2.

Боевая  часть кумулятивного действия.  Состоит из:

- корпуса;

- контактного узла;

- кумулятивного заряда.

Предохранительно действующий механизм ПДМ – электромагнитного действия, с

дальним введением, самоликвидацией (14 с).

Отсек № 3.

Разгонно-маршевая двигательная установка:  предназначена для разгона и поддержания заданной скорости полета ракеты.

Однокамерный двухрежимный двигатель.  Устройство:

- камера;

- воспламенитель;

- заряд;

- электровоспламенитель;

- уплотнительные накладки;

Отсек № 4.

Аппаратурный отсек: предназначен для приема сигналов, поступающих по проводам

связи с НАУ;   распределения команд по курсу и тангажу, их усиления и передачи усиленных команд в отсек № 1.

Электромагнитный привод (рулевой отсек). Состоит из:

- 4-х крыльев;

- катушки проводной линии;

- лампы-фары  2 квт;

- координатора;

- блока управления.

Контейнер: предназначен для производства направленного выстрела, переноски и

транспортирования и защиты ее от повреждений, метеорологических факторов.

Состоит из:

- пластмассовой трубы;

- передней и задней крышки;

- двух зацепов для установки на люльке;

- блока наземных батарей (НБ-1, НБ-2);

- пиропатронов;

- буфера.

Вышибная двигательная установка: предназначена для сообщения ракете начальной

скорости. Представляет собой однокамерный, однорежимный двигатель.

## Отличие комплекса 9К111 «Фагот» от комплекса 9К115 «Метис»

- У «Фагота»:  лампа-фара; у «Метиса»: трассер на одном крыле.

- У «Фагота»:  вышибная двигательная установка; у «Метиса»: вместо вышибной двигательной установки просто двигательная установка.

- В отличие от «Фагота» у «Метиса» двигательная установка двухкамерная (одна камера – стартовая, выполняет роль вышибной двигательной установки; вторая камера – маршевая, доводит скорость  ракеты до 180 м/с.

- У «Фагота»: ракета состоит из 4-х отсеков; у «Метиса»: ракета состоит из 3-х отсеков (отсутствует аппаратурный отсек). Команды с НАУ (наземной аппаратуры управления) напрямую идут в рулевой отсек на рули. Поэтому дальность у «Метиса» 1000 м, а у «Фагота» – 2000 м.

2-й учебный вопрос. «Подготовка комплекса  к работе (перевод в боевое положение)».

Подготовка к работе и контроль функционирования:

- Расчехлить вьюк.

- Опустить передние и задние опоры до совмещения рисок.

- Установить 9Ш119. Проверить подъемный и поворотный механизмы.

- Установить индикатор световых помех на вертлюг с правой стороны ПУ (пусковой установки), подключить к НАУ, нажать «Проверка».

- Извлечь контейнер с ракетой из вьюка № 2.

- Осмотреть.

- Снять заглушку с розетки разъема блока питания НАУ, перевести на 1800.

- Зарядить ПУ.

- Надеть артиллерийские шлемы (в комплекте 3 шлема на расчет в карманах чехла ПУ (пусковой установки).

Походное положение – в обратно последовательное (2,5 мин.).

Подготовка к пуску:

- Определить сектор обстрела.

- Осмотреть оптику (протереть фланелью).

- На окуляр – светофильтр (при необходимости есть в комплекте).

- Переключатель («День», «Сумерки», «Ночь») – в зависимости от условий.

- Отрегулировать резкость (диоптрийным кольцом).

- Наблюдать визуально и с помощью прибора в заданном секторе.

Для пуска:

- Флажок механизма пуска – в положение «Боевое» и взвести механизм пуска (рычаг вверх, до отказа).

- Определить дальность с помощью дальномерных штрихов 9Ш119.

- Навести центр ПМ (прицельной марки) на центр цели (подъемным и поворотным механизмами).

- Нажать на спусковой крючок и отпустить.

- Вращая подъемным и поворотным механизмами, удерживать перекрестие сетки прибора на центре цели до ее поражения.

- Снять контейнер с ПУ.

- Если команда «Отбой»: флажок механического пуска - в положение «Походное» (вниз).

3-й учебный вопрос: «Порядок прицеливания, пуска и наведения ракеты в цель».

Эффективность стрельбы из ПТРК во многом зависит от правильного выбора огневой позиции и расположения на ней.

Огневая позиция выбирается исходя из условий оптической видимости цели, возможности ведения стрельбы в заданном секторе, наличия скрытых подступов к огневой позиции со стороны противника и возможности маскировки комплекса с расчетом. Расстояние между двумя соседними комплексами по фронту должно быть  не менее 15м.

Неровности (пни, кочки) и другие посторонние предметы, находящиеся на расстоянии 40-100м от пусковой установки в направлении стрельбы, при совмещении центрального просвета сетки визирного устройства с целью располагались ниже середины нижнего вертикального нулевого штриха сетки. Если это условие не выполняется, необходимо перед пуском навести пусковую установку вверх до обеспечения вышеизложенных условий, произвести пуск, а затем в процессе полета снаряда вновь совместить центральный просвет сетки визирного устройства с целью.

Опасная зона, в которой не должны располагаться расчеты, ограничена сектором 800  и глубиной до 30м.

Наблюдение за полем боя, поиск и обнаружение цели производятся с помощью визирного устройства, а на малых дальностях – невооруженным глазом. Наведение снаряда на цель  с помощью визирного устройства производится путем совмещения центрального просвета сетки визирного устройства с центром цели с использованием поворотного и подъемного механизмов.

Определяющим условием в открытии огня по обнаруженной цели является нахождение ее в пределах дальности управляемого полета снаряда. Дальность до цели определяется с помощью дальномерных штрихов на сетке визирного устройства.

Управление снарядом сводится к удержанию центрального просвета сетки визирного устройства на центре цели или на наиболее уязвимом ее месте до ее поражения.

При наведении на движущуюся цель и в ходе пуска центральный просвет сетки визирного устройства удерживается на ее центральной части или на уязвимом месте плавным сопровождением по ходу движения цели поворотным и подъемным механизмами до попадания в цель.

При выборе цели необходимо предусматривать возможность выхода ее из поля зрения визирного устройства за время полета снаряда. В этих условиях оператор осуществляет наведение на ту цель, для которой такая возможность исключена, и производит пуск в случае уверенного сопровождения цели.

В неблагоприятных условиях  при стрельбе по неподвижной цели необходимо:

- перед выстрелом совместить центральный просвет сетки визирного устройства с верхним краем цели;

- отвести центральный просвет сетки в сторону по направлению ветра так, чтобы середина верхнего края цели оказалась у середины горизонтального нулевого штриха;

- через 1-2с после выстрела плавно навести центральный просвет сетки визирного устройства на цель.

При стрельбе по движущимся целям в неблагоприятных условиях наведение целесообразно производить следующим образом:

- перед выстрелом совместить центральный просвет визирного устройства сетки с верхним задним краем цели и сопровождать ее, удерживая центральный просвет на указанной точке;

- произвести выстрел;

- в течение времени задымления цели продолжать перемещать центральный просвет сетки в горизонтальной плоскости с той же скоростью и в том же направлении, что и до выстрела;

- с момента, когда цель станет видимой, плавно совместить центральный просвет сетки визирного устройства с центром цели.

Эффективная стрельба обеспечивается при фланговом движении цели со скоростью не более 20 км\ч на дальности не менее 150м; 30 км\ч – на дальности не менее 300м; 60км\ч – на дальности не менее 600м.

4-й учебный вопрос: «Перевод ПТРК из машинного в выносной и действию расчета при пуске ракеты».

- Подать команду механику-водителю: «Стой, обороты 1600-1800».

- Напомнить командиру «ТНК вправо».

- Открыть люк и повернуть пусковую установку до упора.

- Расстопорить люльку и перевести ее в вертикальное положение.

- Снять крышку с люльки и вилки каретки.

- Повернуть рукоятку стопорения ПТУР влево до упора.

- Открыть замки крепления ПТУР и снять заглушку с розетки разъема.

- Проверить положение рукоятки стопорения ПТУР, если необходимо довернуть ее вправо до упора.

- Установить контейнер с ПТУР в горизонтальное положение.

- Повернуть пусковую установку в сторону цели.

- Закрыть люк и проверить закрытие люков машины (лампочка красного цвета не должна гореть).

- Придать пушке максимальный угол склонения.

- Включить переключатель ПТР на блоке БУ-25. Тумблер НБ-БС установить в положение «БС». Отрегулировать яркость сетки.

- Убедиться в готовности ПТУР по горению зеленой лампы.

- Навести прибор в цель.

- Предупредить экипаж командой «ПУСК» и нажать на кнопку.

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  -  5 минут:

- напоминаю тему занятия, цели  и как они достигнуты;

- отмечаю курсантов показавших хорошие теоретические навыки, и курсантов, слабо усвоивших материал;

- ставлю задачу на самостоятельную подготовку.

##### СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ В и С

подполковник                     В. БЕССОНОВ

# Text boxes

Комплекс 9К111      «Фагот»

II. Ракета 9М113

I. Пусковая установка        911 35

.Наземная аппар-а управления 9С4521М

# Собственно ракета

Отсек 4

Аппаратурный блок

Отсек 3

Двигательная установка

Отсек 2

Боевая часть

Аппаратурный

блок

Оптический визир 9111119

Отсек 1

Привод элек-маг

нитный

(рулевой отсек)

2. Станок

2. Контейнер

3. Механизм спуска

3. Вышибная двигательная установка

4. Индикатор световых помех

5. Вьючное устройство

# ПТРК

По системе управления

Конструктивная и

по способам применения

3 поколение

2 поколение

1 поколение

В КУВ

На вертолетах

Базовые

Переносные

( носимые)