«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры В и С

полковник            В.ТЕЛИЧКО

«____» _______ 2003 г.

П Л А Н

проведения занятия по  устройству вооружения и его боевому  применению с курсантами  2-го курса

ТЕМА 10:  «Приемы и способы ведения огня из стрелкового оружия БМП, БТР различными способами.

Занятие:  «Тренировка в действиях при вооружении БМП-2.

Выполнение 1УУС БМП-2».

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:

- Дать практику  в ведении огня по появляющимся  и движущимся целям из вооружения БМП-2. Выполнить 1 УУС из вооружения БМП-2.

- Совершенствовать  практические  навыки обучаемых в действиях при вооружении БМП-2:

- в подготовке вооружения БМП-2 к стрельбе;

- в загрузке сокращенного боекомплекта в БМП-2;

- Совершенствовать практические навыки  в наблюдении за полем боя, своевременном обнаружении целей, подготовке и обосновании исходных установок для стрельбы.

- Воспитывать чувство уверенности и надежности в вооружении БМП-2, в эффективном его применении в современном бою.

ВРЕМЯ:

МЕСТО:  директриса БМП-2.

МЕТОД:  практическая стрельба.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- БМП-2  -  3 ед.;  ЗИП  -  3 к-та;

- боеприпасы: по 10 шт. -  БТ, 30-мм; по 25 шт. - ЛПС (из них 6 трассирующих) 7,62-мм патронов обр.1908 г. на одного обучаемого;

- машинка Ракова  - 1;  6Ю16 - 1; расцепитель;

- секундомер;

- мишенная обстановка по 1УУС, варианты показа целей;

- учетная документация.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- КС  СО, БМ и Т СВ-84;

- Руководство по действиям при вооружении БМП-2 и правилам стрельбы;

- Правила стрельбы из СО и БМ;

- Сборник нормативов;

- Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений.

## ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТРЕЛЬБ

Подготовка стрельбы включает:

- подготовку руководителя;

- подготовку личного состава к стрельбе;

- подготовку директрисы, учебных мест и материального обеспечения стрельбы.

- ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЯ

### Командиром батальона составляется план мероприятий по подготовке  к

### стрельбе, в который целесообразно включить следующие вопросы:

-  изучение учебных и методических пособий, требования Курса стрельб и составление плана проведения занятия по выполнению упражнений;

-  проведение инструкторско-методических занятий с руководителями на учебных местах;

-   подготовка техники и вооружения к стрельбе;

-   получение боеприпасов и их подготовка  к стрельбе;

-   подготовка личного состава к стрельбе (изучение условий упражнений, требований безопасности, проведение контрольных занятий или выполнение учебных стрельб) на допуск к выполнению УУС;

-   проверка готовности директрисы, БМП (БТР), вооружения, учебных места и их материального обеспечения;

-   инструктаж личного состава, обслуживающего стрельбу;

-  подготовительные упражнения разрабатываются на кафедре с учетом подготовленности личного состава.

- ПОДГОТОВКА ЛИЧНОГО СОСТАВА К СТРЕЛЬБЕ

#### Выполнению упражнения учебных стрельб предшествует проведение

контрольного занятия по знанию материальной части вооружения; приборов стрельбы, наблюдения и системы управления огнем; правил стрельбы;  умению правильно готовить вооружение к стрельбе, быстро обнаруживать цель и определять исходные установки, слаженности членов экипажей, выполнению нормативов.

- ПОДГОТОВКА ДИРЕКТРИСЫ, УЧЕБНЫХ МЕСТ И

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЫ

Все работы по подготовке объектов директрисы заканчивать не позже, чем за один час до открытия огня.

Руководитель стрельбы на участке обязан перед занятием проверить работу мишенного поля, установку мишеней и работу пультовой аппаратуры совместно с оператором.

При проверке мишенного поля должны быть выполнены требования ст.9 КС СО, БМ и Т СВ-84.

На контрольном пункте проверить:  работу пульта управления селекторной связи, флагштока, визуального сигнального устройства (ВСУ), освещение рубежей (ИР, РОО, РПО), основного и опасного направлений стрельбы (боевые защитные зоны), фонарей на вышках, а также проверить материальное обеспечение учебных мест.

Подразделения прибывают для выполнения упражнения не позднее, чем за 30 минут до начала стрельбы. Все работы по подготовке мишенного поля к этому времени должны быть закончены.

Порядок построения:

- подразделения в составе сводных экипажей,

- начальник оцепления,

- дежурный врач (фельдшер),

- водитель санитарной машины, артиллерийский техник (мастер);

- радиомастер,

- начальники метеопоста и  пункта боепитания,

- оператор участка,

- механики-водители учебно-боевых машин,

команды по ремонту мишенного поля.

## ХОД  ЗАНЯТИЯ

1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  -  10      минут:

-  принимаю доклад о готовности к занятию;

-  проверяю наличие личного состава, готовность материального обеспечения к занятию;

-  объявляю тему, цели занятия и порядок его отработки;

-  указываю на местности  исходное положение, огневые позиции БМ; рубежи открытия и прекращения огня, основные и опасные направления стрельбы; направление и скорость движения БМП, порядок разворота на РПО и возвращения машин в исходное положение;

-  проверяю знания условия выполняемого упражнения и мер безопасности при стрельбе.

КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Заряжать оружие до подачи сигнала  «ОГОНЬ» (до прохождения рубежа открытия огня).

- Направлять оружие в стороны и тыл стрельбища.

- Открывать и вести огонь из неисправного оружия, неисправными боеприпасами, в опасных направлениях стрельбы.

- Выходить из машины до подачи команды «К МАШИНАМ».

ОГОНЬ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО:

- По команде руководителя стрельбы: «СТОЙ, ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ».

- При появлении людей, машин, животных на мишенном поле, низколетящих самолетов и вертолетов – самостоятельно.

- При потере связи с руководителем стрельбы и потере ориентировки.

- Ставлю задачи:

- начальнику пункта боепитания;

- артмастеру;

- оператору;

- начальнику метеопоста;

- наблюдателю и другим лицам, обслуживающим стрельбу.

##### ВАРИАНТЫ ПОСТАНОВКИ  ЗАДАЧИ

а)  Начальнику пункта боепитания:

- Соблюдать правила обращения с боеприпасами.

- Подбирать боеприпасы: по весовым знакам на боеприпасах, по партиям зарядов и снарядов, своевременно снаряжать согласно условию упражнения.

- Выдавать боеприпасы очередной смене под роспись.

- Принимать гильзы и неизрасходованные боеприпасы по счету (поштучно).

- По окончании стрельбы доложить о количестве оставшихся боеприпасов и предоставить  раздаточно-сдаточную ведомость руководителю стрельбы.

б)  Артиллерийскому мастеру:

- Постоянно находиться  в машине технического обслуживания или на вышке управления.

- По моей команде оказывать помощь экипажам в устранении неисправностей, возникших при стрельбе.

- Незначительные неисправности устранять на исходном рубеже; требующие длительного ремонта и времени – после постановки машины на площадку запасных машин, с моего разрешения.

в)  Начальнику (оператору) учебного объекта:

- Выполнять команды руководителя стрельбы.

- Производить показ целей по моей команде согласно вариантам показа целей.

- При угрозе возникновения пожара или несчастных случаев из-за неисправностей в электропроводках – отключать поле и докладывать мне.

- Поддерживать порядок на объекте и иметь допуск для работы с высоким напряжением.

- В темное время суток убывать в поле для устранения неисправностей в составе двух человек, с моего разрешения.

г)  Начальнику метеопоста:

- Своевременно развернуть пост и подготовить его к работе.

- Периодически, по моей команде, докладывать:

- атмосферное давление;

- температуру воздуха;

- температуру заряда;

- направление и скорость ветра.

- Без моего разрешения не отлучаться с места.

д)  Наблюдателям:

- Постоянно находиться в пункте управления.

- Вести наблюдение в указанных секторах.

- Немедленно докладывать о появлении в поле стрельбы людей, машин и животных, о низколетящих аппаратах над мишенной обстановкой, о неразорвавшихся снарядах, о возникающих пожарах на мишенном поле.

- Особое внимание обращаю на наблюдение за полем при возвращении военнослужащих, выезжающих в поле для выполнения работ.

Ставлю боевую задачу стреляющему подразделению (ДЗ-12 от 12.05.99г.):

###### Ориентиры:  1-й ____________;  2-й ____________;  3-й ______________.

Противник силами до мотопехотного взвода занимает оборону на северных скатах высоты «Плоская» с передним краем по рубежу______________.

Его огневые средства обнаружены:

БМП _______________; ручной противотанковый гранатомет ____________;                                                безоткатное орудие на автомобиле ______________ .

1 мср имеет задачу:  атакой с ходу с рубежа ________________________ уничтожить огневые средства и живую силу противника на высоте «Плоская» и овладеть рубежом ____________________; в дальнейшем наступать в направлении ______________________________________________________.

Справа наступает 3 мсв с задачей __________________________________.     Готовность к наступлению: ____ ч ____ мин.

II.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ -             минут.

| Учебные вопросы | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- |
| 1.Выполнение команды: «ЗАГРУЗИТЬ БОЕПРИПАСЫ» Выполнение команды: «К БОЮ» Выполнение 1 УУС из вооружения БМП-2 | Убедившись в готовности обучаемых, руководитель ставит боевую задачу обучаемым и приказывает получить боеприпасы. Убедившись в готовности смены и участка к стрельбе, приказываю поднять на ПУ красный флаг (фонарь) и подаю сигнал «СЛУШАЙТЕ ВСЕ» и команду голосом по РСУ: «ЗАГРУЗИТЬ БОЕПРИПАСЫ». Провожу контроль времени, отведенного для загрузки б/пр. Результаты записываю в ведомость для разбора. Руководитель докладывает старшему руководителю стрельбы о готовности стреляющей смены. После получения от старшего руководителя стрельбы сигнала «ОГОНЬ» руководитель на участке дублирует его голосом и командует: «К БОЮ». Прииняв доклады командиров стреляющих машин о готовности, через 2 с после сигнала «ОГОНЬ», руководитель стрельбы на участке подает по радио команду: «ВПЕРЕД» и начинает показ целей согласно выбранному варианту Руководитель занятия фиксирует 1-й выстрел и заносит временные показатели в ведомость и следит за выполнением мер безопасности. Получив доклады всех экипажей о разряжании оружия, руководитель стрельбы на участке подает команду по радио: «К МАШИНАМ» Руководитель приказывает поднять на ПУ белый флаг (фонарь) и докладывает старшему руководителю об окончании стрельбы. | Обучаемые осматривают их, укладывают в ящики и следуют в исходное положение, укладывают б/пр. на стеллажи и выстраиваются по строевому расчету сзади машин на удалении до 4 м в одну шеренгу лицом к ним. Стреляющие занимают свои места, укладывают б/п, осматривают вооружение, приборы наблюдения, проверяют работу средств связи («СОСНА я СОКОЛ 1 ПРИЕМ»), после чего придают оружию наибольший угол возвышения; высаживаются из машин и выстраиваются сзади них. Выстраивание смены означает готовность к стрельбе. Время – не более 7 мин. По этой команде экипажи занимают места в машинах, переводят вооружение в боевое положение; при этом затворная рама ПКТ не отводится в заднее положение, а затворная рама 2А-42 ставится на шептало («Педохранитель»), входят в связь с руководителем стрельбы на участке и докладывают о готовности к бою: «Такой-то, к бою готов». Обучаемые по прохождению с БМП рубежа открытия огня самостоятельно заряжают оружие, обнаруживают цели и действуют в соответствии с полученной задачей и условиями упражнения, ведут по ним огонь. По окончании стрельбы оружие разряжается (производят контрольные спуски), эл. спуски выключаются и командир машины докладывает руководителю по радио: «Такой-то, оружие разряжено». Обучаемые выходят из машин и строятся сзади машин. После сигнала «ОТБОЙ» смена под командой старшего следует к участковому пункту управления, где командиры БМ докладывают (согласно ДЗ-12) руководителю стрельбы о действиях при выполнении упражнения, наблюдениях за результатами стрельбы, расходе б/припасов, задержках и неисправностях вооружения. |

## УСЛОВИЯ 1УУС БМП-2

«Стрельба с места, по появляющимся и движущимся целям»

Цели:

- боевая машина пехоты (мишень № 14),движущаяся под углом до 25º

- к плоскости стрельбы со скоростью (15-20) км/ч на участке 300-250 м.;

- безоткатное орудие (ПТУР) на автомобиле (мишень № 17а), движущееся под углом (60-90)0 к плоскости стрельбы со скоростью (15-20) км/ч на участке 200 м;

- ручной противотанковый гранатомет (мишень № 9), появляющийся на  40 с.

Количество боеприпасов:

- для стрельбы из БМП-2  патронов с бронебойно-трассирующими снарядами  - БТ-10;

- для стрельбы из спаренного пулемета – 25 патронов, из них 6 с трассирующими пулями.

Время на стрельбу ограничивается временем движения и показа целей

Моторесурсы   – 0,5 км.

ОЦЕНКА:

- «отлично» -  поразить  все цели, при этом из пушки не менее, чем двумя снарядами;

- «хорошо» -  поразить две цели , в том числе БМП;

- «удовлетворительно» -  поразить  БМП.

Дальности до целей, м:

| Наименование БМП | Условия стрельбы | Ц Е Л И |
| --- | --- | --- |
|  |  | боевая машина пехоты | ручной противотанковый гранатомет | безоткатное орудие (ПТУР) на автомобиле |
| БМП-2 | днем и ночью | 1200-900 м | 500-300 м | 900-700 м |

Ш.      ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -  5 минут:

- напоминаю  тему и цели занятия, отмечаю основные недостатки и положительные действия экипажей;

- даю команду на сдачу оставшихся боеприпасов и гильз на пункт боепитания;

- объявляю оценки.

##### Руководитель занятия

подполковник   __________________________