«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры В и С

полковник                 В.ТЕЛИЧКО

«____»  февраля 2002г.

# ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия по устройству вооружения и его боевому применению

с курсантами 4-го курса

ТЕМА 5 «Система управления огнем (СУО) БРМ (БМП-3)».

ЗАНЯТИЕ 12.  «Структурная блок-схема  комплекса вооружения».

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

- Дать понятие о составе комплекса в целом и работе в различных режимах.

- Рассмотреть объем и порядок подготовки СУО к стрельбе.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Состав системы управления огнем, назначение ее элементов.

- Работа составных частей комплекса в целом и в рабочих режимах.

- Объем и порядок подготовки СУО к стрельбе.

ВРЕМЯ: 2 час

МЕСТО: класс.

МЕТОД: групповое занятие.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

-    Руководство по ремонту и эксплуатации вооружения БМП-3,с.10-53.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: плакаты, слайды, экран, доска, мел, указка.

# ХОД ЗАНЯТИЯ

## ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ………………………………7 минут

- Проверяю готовность взвода к занятию.

- Провожу летучку по решению задач по правилам стрельбы из вооружения БМП-2.

- Объявляю тему и цели занятия.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………80 минут

# Первый учебный вопрос

Состав системы управления огнем, назначение ее элементов.

Система управления огнем (СУО) включает:

- Прицелы наводчика:

- прицел-прибор наведения 1 К13-2 (ППН);

- прицел-дублер (ППБ-2).

- Прицел командира 1 ПЗ –10:

- прибор наблюдения командира ТКН-3МБ.

- Прицелы ПКТ в автономных установках

- ТПВ –1 – 2 шт.

- Дальномер 1Д16.

- Стабилизатор 2Э52.

- Баллистический вычислитель БВ-1В539.

### Прицел-прибор наведения 1К13-2

Назначение:

- Для ведения наблюдения за полем боя из машины.

- Поиска, обнаружения, опознавание цели в дневном или ночном режимах работы, а также в сумерки и ночью при подсветке местности штатными осветительными средствами.

- Для обеспечения прицельной стрельбы с места и с ходу днем и ночью из орудия неуправляемыми выстрелами, из пушки и пулемета.

- Для обеспечения стрельбы с места и с ходу из орудия ПТУР и наведения в цель в дневное время, в сумерки и ночью, при подсветке местности штатными осветительными средствами  при условии видимости цели.

- Обеспечение стрельбы с превышением траектории  полета ПТУР над линией визирования (режим «Превышение»).

Тип:

- Комбинированный ( дневной и пассивно-активный ночной прицел и прибор наведения в цель ПТУР наводчика-оператора.

Состоит:

- Блок оптико-механический  (БОМ с бл. зеркала –1К13-2).

- Блок управления (БУ).

- Электроблок.

- Преобразователь напряжения.

- Гироскопический датчик угла (ГДУ).

Все блоки соединены между собой кабелями.

БОМ с блоком зеркала  - предназначен для наведения и прицеливания в дневном

и ночном режимах работы. Закрепляется  в крыше башни перед наводчиком-

оператором.

БУ  - служит для управления работой системы стабилизации и  наведения блока зеркала.

Закреплен перед наводчиком-оператором на магазине ПКТ.

ГДУ – является чувствительным элементом системы стабилизации линии визирования в

горизонтальной плоскости.  Установлен в башне,  слева за наводчиком-оператором.

БУ, блок зеркала и ГДУ -   входят в систему стабилизации зеркала (ССЗ), которая предна

значена для стабилизации и наведения линии визирования в вертикальной и горизон

тальной плоскости по сигналам с пульта управления.

Электроблок обеспечивает  управление системами ППН, его электрическую связь с ма

шиной. Расположен перед наводчиком-оператором в нише башни.

Преобразователь напряжения – предназначен для питания системы ППН, при работе в режиме стрельбы ПТУР. Крепится к магазину ПКТ, справа от наводчика-оператора.

Дальномер 1 Д16 – для измерения дальности при МДВ=10км

Принцип действия дальномера основан на измерении  времени прохождения светового импульса, излучаемого передатчиком дальномера, до цели и обратно по формуле

t

# Д=С--------  , где Д= дальность до цели в м;

2

С = скорость света, м/с;

t =  время прохождения световым импульсом расстояния от дальномера до цели и обратно в секундах.

#### Технические характеристики 1Д16

- Диапазон измерения дальности,м:

- макс., не менее – 4000;

- миним,  не более – 500.

- Точность измерения, м – 10.

- Вероятность достоверного измерения неподвижной цели при МДВ= 10 км – 0,9м.

- Дальномер имеет пространство, обеспечивающее одновременное дальномирование 3-х целей, находящихся в стволе излучения, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 130км и выбор цели по команде оператора.

- Дальномер имеет пространство, обеспечивающее двухсменное стробирование                   дальности, М-1400 и 2400.

- Режим работы дальномера – серия в 240 излучений в течение 4 часов с последующим перерывом 2 часа, при частоте излучений не более 1 раза в 6 сек.

- Полный ресурс дальномера, измерений –20:000.

- Энергия излучения дальномера не менее 0,04 ДЖ.

- Готовность к измерению после включения, сек. – 30.

СОСТОИТ:

- Приемопередатчик (ПП) – предназначен для формирования светового импульса, излучения его в направлении цели, для приема и регистрации отраженных от целей световых импульсов, для преобразования их в электрические сигналы.

- Электроблок (ЭБ) – предназначен для формирования питающих напряжений, необходимых для  функционирования изделия, отработки информации поступающей из ПП и выдаче ее на БИД и БВ, регистрации количества целей.

- Пульт управления (ПУД) – предназначен для включения дальномера и задания ему необходимого режима работы.

- Блок индикации (БИД) – предназначен для визуального отражения информации от измеренной дальности  до выбранной цели в метрах, количестве целей в створе излучения, выбранном диапазоне стробирования и готовности дальномера к работе.

Кроме того в комплект дальномера входят: стекло защитное, комплект кабелей и комплект ЗИП.

##### Требования безопасности

- Категорически запрещается производить замер и наводить включенный дальномер на людей!!!

- При работе с дальномером,  в створе излучения не должны находиться предметы, имеющие зеркальные или близкие к зеркальным отражающие поверхности.

- Работу , связанную с излучением световых импульсов в помещении проводить только по команде старшего.

- Запрещается при включенном дальномере находиться впереди БМП, проводить осмотр оптики ( со стороны объектива), производить выверку.

# Третий  учебный вопрос

«Объем и порядок подготовки СУО к стрельбе»

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ППН 1К13-2.

- Открыть крышку ППН: повернуть рукоятку защитной крышки в положение «А».

- Отрегулировать положение налобника так, чтобы было видно все поле зрения, нажав рычаг и переместить налобник.

- Добиться резкого изображения местности вращением диоптрийного кольца окуляра.

- Включить стабилизатор в режим «Автомат» и тумблер «МЗ» на ПЛ-088, предварительно убедившись, что органы управления находятся в исходном положении:

- Переключатель «Обогрев»» выключен.

- Ручки «Яркость К» и «Яркость Н» повернуты против часовой стрелки до упора.

- Рукоятка  «Шторка» – в положении «Закрыто».

- Рукоятка «Выверка ПУ – в положении «Откл.».

- Переключатель режимов работы – в положение «Д».

- Переключатель «Ввод Д» – в положение «0».

- Рукоятка «Фильтры» – в положение «Д».

- Открыть полностью шторку.

- При температуре окружающей среды выше 0 град.С – тумблер «Зима- лето» установить в положение «Лето», при температуре ниже 0 град.С – в положение «Зима».

- Установить рукоятку «Баллистик» в положение «У» – загорится светодиод «У» через (60-+15) сек. В поле зрения появится светящееся пятно ( вправо вверху) сигнализирующее о готовности к работе.

- Проверить согласование оси нулевых команд:

- Нажать фиксатор и перевести ручку «Выверка ПУ» в положение «ВКЛ.»

В поле зрения появится    выверочный   квадрат «А».

- При несовпадении выверочного квадрата «А» со штрихами «Б», произвести выверку вращением  выверочными винтами призмы для  согласования оси нулевых команд и линии прицеливания.

- Нажать фиксатор и перевести ручку «Выверка ПУ» в положение «откл.».

- Проверить согласование прицельных марок.

- Проверить работоспособность  системы сигнализации и наведения.

- Закрыть шторку.

- Закрыть защитную крышку ППН.

ППН подготовлен к работе.

###### ПОДГОТОВКА ДАЛЬНОМЕРА  1Д16 К РАБОТЕ

| №. П.п. | Наименование операции | Порядок выполнения операции | Контроль | Доклад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Включить питание | Тумблер «ПИТАНИЕ» на ПУ прибора 1Д16 в положении «ВКЛ.» ( слева впереди от НО) | Загорится лампочка «ПИТАНИЕ». Через 30с. на блоке индикации ( слева и впереди от НО) загорится лампочка «ГОТОВ». На индикации «ДАЛЬНОСТЬ» загорятся цифры «0000». На индикации «ЦЕЛЬ» не должно быть информации. На индикаторе «СТРОБ» информация должна соответствовать положению тумблера «СТРОБ" | Питание включено. |
| 2. | Проверить работоспособность дальномера | На ПУУ прибора тумблер «РАБОТА-ПОДСВЕТКА» установить в положение «РАБОТА». Нажать кнопку «САМОКОНТРОЛЬ». | В зависимости от установки тумблера «ЦЕЛЬ» и «СТРОБ», цифры на индикаторе «ДАЛЬНОСТЬ» должны соответствовать таблице №1. |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: при включении тумблера «ПИТАНИЕ» на индикаторах дальности допускается наличие другой информации. |
|  |  | Установить тумблеры «ЦЕЛЬ» и «СТРОБ» в среднее положение. Проверить закрытие крышки приемопередатчика. Включить стабилизатор в режим «АВТ.» Нажать кнопку дальности на левой рукоятке ПО. | Рукоятка должна находиться в среднем положении. | Тумблеры в среднем положении. Крышка закрыта. |
| 3. | Открыть защитную крышку ППД. | Рукоятку перевести в переднее положение. |  | Прибор к работе готов. |

ТАБЛИЦА №1

| Цель | Среднее положение | 1400 | 2400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | +40 | 3000 | +40 | 3000 | +40 |
|  |  | -5 |  | -5 |  | -5 |
| 2 | 3000 | +40 | 5000 | +40 | 5000 | +40 |
|  |  | -5 |  | -5 |  | -5 |
| 3 | 5000 | +40 | 7000 | +40 | 7000 | +40 |
|  |  | -5 |  | -5 |  | -5 |

УТК№5

ПОДГОТОВКА БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЯ 1В5 39К К РАБОТЕ

| № п.п. | Наименование операции | Порядок выполнения операции | Контроль | Доклад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установить ввод дальности в положение «АВТ». | На панели прибора переключатель ввода дальности в положении «О». |  |  |
| 2. | Ввести поправки на фактические условия стрельбы. | Выставить потенциометры на панели приборов в положения, соответствующие условиям стрельбы: на температуру воздуха; на температуру зарядов для 100-мм орудия; на атмосферное давление; на изменение партии зарядов и весовых знаков ( для 100-мм орудия); на высоту огневой позиции над уровнем моря; включить тумблер «ДАТЧИК КРЕНА». | Поправки введены на: |  |

ПОДГОТОВКА  ПРИЦЕЛА 1ПЗ-10 К РАБОТЕ

- Снять со стопора люк командира.

- Повернуть люк влево на 100 градусов, не более, застопорить.

- Открыть защитную крышку прицела.

- Отрегулировать положение налобника, так, чтобы было видно все поле зрения.

- Отрегулировать резкость изображения местности вращением диоптрийного кольца.

- Проверить функционирование механизмов смены  увеличений, смены ориентиров, перемещения перекрестия: рукоятка должна поворачиваться плавно ,без заеданий.

- Проверить работу подсветки сетки шкалы: при включенном тумблере сетка должна светиться, а при повороте ручки, яркость свечения должна меняться.

- Проверить функционирование обогрева защитного стекла и окуляра на ощупь при кратковременном ( не более 5 мин.)  включении тумблера.

- Проверить согласование линии визирования прицела 1ПЗ-10 с осью канала ствола орудия 2А70.

- Закрыть защитную крышку.

Прицел подготовлен к работе.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ СТАБИЛИЗАТОРА 2Э52.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Стабилизатор разрешается эксплуатировать при напряжении бортовой сети 22-29в. Стабилизатор включать и выключать только по команде. Перед включением стабилизатора предупредить расчет машины и убедиться в отсутствии посторонних предметов снаружи и внутри машины.

Время непрерывной работы стабилизатора не должно превышать 6-ти часов. Перерыв между шести часовыми циклами работы стабилизатора должен быть не менее 2-х часов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Длительная работа стабилизатора при неработающем двигателе во избежание разрядки АКБ.

- При включенном стабилизаторе находиться в зоне «МЕТАНИЕ» блока оружия, как снаружи, так и внутри машины.

- Меняться местами в боевом отделении, проводить обслуживание и ремонтные работы.

- Оставлять стабилизатор включенным без наблюдения.

# ПОДГОТОВКА СТАБИЛИЗАТОРА

- Убедиться, что нет препятствий повороту башни и блоку оружия внутри и снаружи машины ( внешним осмотром).

- Снять со стопора башню.

- Проверить возможность поворота башни и блока оружия: вращением маховичков подъемного и поворотного механизма.

- Проверить исходное положение тумблеров на пультах правления командира и наводчика-оператора: тумблеры «ПРИВОД» и «ГОТОВ» должны находиться в положении «ВЫКЛ.»», тумблер «РЕЖИМ» – в положении «ПАВ».

- Запустить двигатель и проверить напряжение бортовой сети ( МВ): напряжение должно быть 22-29в.

- Закрыть люк МВ, люки десантников, кормовые люки, люк аккумуляторного отсека.

- Предупредить расчет машины о включении стабилизатора.

- Включить стабилизатор: Установить на ПО или ПК тумблер «ПРИВОД» в положение «ВКЛ.» – стабилизатор включится не более, чем через 2мин., при этом светодиоды «ГН» и «ВН» на обоих пультах и светодиод «ПАВ» на пульте, где включен тумблер «ПРИВОД».

- После включения стабилизатора тумблер «РЕЖИМ» установить в положение «АВТ» – светодиод «ПАВ» погаснет, загорится светодиод «АВТ».

- Проверить функционирование стабилизатора:

При повороте ручек пульта управления в вертикальной плоскости должен происходить поворот блока оружия. При повороте корпуса пульта управления в горизонтальной плоскости – поворот башни.

- Выключить тумблеры «ПРИВОД» на ПО и ПК – погаснут все светодиоды на ПО и ПК.

Повторное включение стабилизатора производить не ранее, чем через 30с, после выключения.

- Установить тумблер «РЕЖИМ»» в положение «ПАВ».

- Стабилизатор подготовлен к работе.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ …………………………………………3 мин.

- Напоминаю тему и цель занятия.

- Отвечаю на вопросы.

- Даю задание на самоподготовку.

# Руководитель занятия

# подполковник                             С.КАДУШКИН