« УТВЕРЖДАЮ»

ВрИО начальника кафедры В и С

полковник                      Е.Яковлев

«___»__________________2002 г.

ПЛАН – КОНСПЕКТ

проведения группового занятия по дисциплине

«Устройство

вооружения и его боевое применение».

ТЕМА 3 «Оружие боевых машин».

ЗАНЯТИЕ  12  « 30 мм автоматическая пушка 2 А72».

| Подразделение | Дата | Учебные часы | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Изучить назначение, размещение, боевые возможности 2А72.

- Иметь понятие о принципе действия АП и порядке неполной разборки, а также т применении вспомогательного оружия.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Назначение, боевые возможности, общее устройство, порядок неполной разборки АП 2А72.

- Назначение и общее устройство основных частей и механизмов АП.

- Вспомогательное оружие.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- АП 2А72 уч. – 1 ед.

- Стенд 2А72 – 1 ед.

- Плакаты – 1 комплект.

- ТО и ИЭ 2А72.

ХОД  ЗАНЯТИЯ.

- ВВОДНАЯ ЧАСТЬ – 7 минут.

- Принимаю доклад ЗКВ о готовности взвода.

- Проверяю наличие и внешний вид личного состава.

- Объявляю тему, цель и учебные вопросы.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 75 минут.

30мм АП2А72 предназначена для поражения легкобронированных объектов на

2500м, уничтожения живой силы противника на Д до 4000м и низколетящих вертолетов на h до 4000м и догонной дальности до 2000м.

Калибр                         - 30мм.

Число нарезов               - 16.

Б/скорострельность     - не менее 330в/м.

Масса пушки                - 84кг.

Масса ствола                - 36кг.

Д стрельбы ОФ            - 4000м.

БТ            - 2500м.

Живучесть ствола        - 6000м.

Скорость ОФЗ, ОТ      - 970м/с.

БТ             - 980м/с.

Вид огня:                      - одиночный;

- короткий;

- длинный;

- автомат.отсечка 3,5с (15-25в).

Перезаряжение:            - автоматическое;

- ручное.

Питание:                       - двухленточное.

АП состоит:

- ствол;

- казенник;

- аммортизатор;

- коробка ствольная;

- затвор;

- пружина возвратная;

- затыльник: механизм подачи, механизм спусковой, механизм блокировки , предохранитель.

- винт перезарядки;

- механизм останова;

- отражатель с планкой;

- ось затыльника.

АП 2А72 – автоматическое оружие, в котором досылание патрона, запирание канала ствола, производство выстрела, отпирание, извлечение и отражение гильзы, подача патронных лент осуществляется автоматически.

Работа автоматики основана на использовании энергии отката ствола при его длинном ходе.

При выстреле ствол вместе с затвором под действием пороховых газов на дно гильзы движется назад.

Ствол с затвором первоначально движется назад свободно сжимая возвратную пружину.

Пройдя = 270мм начинают сжимать пружину аммортизатора.

Сжав ее на 60-65мм энергия отката ствола поглощается ,и они останавливаются.

Ствол и затвор под действием возвратной пружины двигаются вперед.

Встретив на своем пути автошептало, затвор останавливается, а ствол возвращается в переднее положение под действием пружины аммортизатора.

Придя в переднее положение ствол выключает автошептало, и затвор под возвратной пружиной движется вперед.

СТВОЛ – для направления полета пули и обеспечения работы автоматики пушки.

КАЗЕННИК – для воспринятия нагрузки от выстрела и для приведения в действие механизмов автоматики – подача патронной ленты.

АМОРТИЗАТОР – для уменьшения усиления отдачи, для возвращение ствола в переднее положение.

КОРОБКА СТВОЛЬНАЯ – для направления движения затвора и ствола с казенником, подвода патронных лент и размещения других деталей.

ЗАТВОР – запирание ствола, выстрел, извлечение и отражение гильзы, досылание очередного патрона.

ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ – для возвращения затвора в переднее положение.

ЗАТЫЛЬНИК – для размещения механизма подачи, выключателя и спускового механизма.

ВИНТ ПЕРЕЗАРЯДКИ – для взведения подвижных частей при заряжании.

ОТРАЖАТЕЛЬ – для перемещения стреляной гильзы из затвора на линию отражения.

МЕХАНИЗМ ОСТАНОВА – для фиксации ствола в переднем положении и для удержания затвора в заднем положении до прихода ствола с казенником в переднее положение.

НОРМ. 	Порядок неполной разборки:

№ 13 « отлично» -3;

«хорошо» – 3,30

«удовлетворительно» –4.

№ 14 « отлично» – 3,30;

« хорошо» – 4;

« удовлетворительно» – 4,30

- Открыть крышки приемников.

- Раскрыть оба упора.

- Выбить ось  затыльника.

- Отделить затыльник.

- Разобрать затыльник.

- Отделить затвор.

- Отделить механизм останова.

- Отделить винт перезарядки.

- Вернуть ствол в переднее положение. Отделить возвратную пружину.

2-й учебный вопрос:

Система 902 В «Туча» предназначена для пуска дымовых гранат ЗД6 в целях маскировки.

Пуск как с места так и в движении, как по одной, так серией 3 штуки с борта.

ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА:

- Количество – 6 шт.

- Калибр  - 81мм.

- Заряжание с дульной части .

- Средняя  Д – 200-300м.

- Ресурс – 200 шт.

- Ток – 2а.

- Питание – бортовая сеть.

- Рабочее напряжение – 22-29в.

ДЫМОВАЯ ГРАНАТА:

- Тип – ЗД-6.

- Калибр –81мм.

- Масса – 2.4 кг.

- Температура использования – от – 40 градусов до + 50 градусов.

ПУ прикрепрена болтами к кронштейну, который приварен к броне башни.

Электрические соединения в две группы: три левые -  первая группа, три правые – вторая группа.

ПУ СОСТОИТ:

- труба;

- казенник;

- стопор;

- стопорное кольцо;

- контактное устройство;

- резиновая заглушка.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  - 8 минут.

- Напоминаю тему, цель занятия и степень ее достижения.

- Отвечаю на вопросы, довожу на что обратить особое внимание.

- Даю задание на самоподготовку.

Руководитель занятия

подполковник                        В.Солдатов