«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры В и С

полковник                 В.Теличко

«____»____________2003года

# ПЛАН

проведения занятия по устройству вооружения и его боевому применению с курсантами

ТЕМА 10. «Приемы и способы ведения огня из стрелкового оружия, гранатометов,

вооружения БМП (БТР) различными способами»

ЗАНЯТИЕ «Действия при укладке боевого комплекта в боевую машину  пехоты БМП-2».

ЦЕЛИ:

- Изучить с обучаемыми порядок подготовки машины к укладке боекомплекта.

- Изучить подготовку боекомплекта к укладке.

- Изучить укладку боекомплекта в машину.

ВРЕМЯ:

МЕСТО: огневой городок

МЕТОД: практическое занятие

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- БМП-2 ТО и ИЭ часть 1.

- Руководство по действиям при вооружении боевой машины пехоты БМП-2 и правилам стрельбы.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- БМП-2.

- Учебные боеприпасы:

30-мм       – 500шт

7,62-мм    - 200 шт.

ПТУР       - 4 шт.

Сигнальные патроны  - 12шт.

Гранаты Ф-1                 - 12шт.

7,62-мм патроны 4 кор. х 100шт.

6 кор.  х  200шт.

штатная укупорка – 1

- 5,45-мм патронов АК       - 880

- Гранаты 6Ю16                   -2

- Расцепитель                       -2

- ЗИП 2А42

- Ящики для боеприпасов.

ХОД ЗАНЯТИЙ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

- Принимаю доклад КВ (ЗКВ) о готовности к занятию.

- Проверяю наличие личного состава, его внешний вид.

- Проверяю наличие материального обеспечения.

- Объявляю тему, цель, учебные вопросы.

- Довожу требования безопасности.

- Приступаю к занятию.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- Довожу до личного состава порядок укладки боекомплекта.

- Распределяю личный состав согласно штатной должности.

- Ставлю задачу членам экипажа.

- Приступаю к укладке боекомплекта. Слежу за действиями обучаемых, добиваюсь их четких и правильных действий.

Боекомплект БМП-2

- 30-мм выстрелов к пушке – 500, из них:

340 ОФЗ и ОТ.

160 БТ.

- 7,62-мм патронов к ПКТ – 2000.

- ПТУР 9М113 или 9М111- 4.

- Сигнальные патроны к СПШ – 12.

- Ручных гранат Ф-1 – 12.

Подготовка машины к укладке  боекомплекта

В подготовке машины участвуют: КМ, НО, МВ.

Наводчик –оператор:

- Занимает свое рабочее место.

- Передает мешки со звеньями.

- Поворачивает башню вправо на 54-00.

- Снимает сиденье и  укладывает в  десантное отделение.

Командир машины:

- Занимает место на крыше  десантного  отделения.

- Передает мешки со звеньями механику-водителю.

- Занимает  свое  рабочее место, снимает сиденье и укладывает  в десантное отделение.

- Расчехляет винтовой рукав и гибкий элемент.

- Открывает замок магазинов.

- Вынимает магазины к ПКТ и передает МВ

Подготовка боекомплекта к укладке:

- Вскрыть  укупорки

- Установить  ленту –340-шт, ОФЗ , ОТ, затем 160 БТ.

- Собираются звенья в единую ленту (по 20-30 звеньев.

По окончании работ снаряженная лента укладывается на ящики из под боеприпасов.

Работа по снаряжению пулеметных лент проводится пулеметчиками:

- Снаряжаются звенья емкостью по 25 патронов, затем патронами соединяются одна емкостью –50, две другие – по 975, четыре по 100 патронов и 6 – по 200 патронов.

Укладка боекомплекта в машину:

Укладка боекомплекта в машину производится по команде «К укладке боекомплекта приступить!»

КМ:

- Принимает от МВ сумку с гранатами, запалами, передает  НО через люк.

- Принимает конец ленты и направляет в люк НО.

- Переходит на крышку десантного отделения, принимает конец ленты БТ и направляет в люк КМ.

- Принимает два магазина ПКТ и устанавливает их в каркас.

- Направляет концы лент по винтовому рукаву вкл. ПЕРЕМОТКУ О и Б кратковременно.

- Принимает 4 контейнера с управляемыми ракетами и укладывает их.

- Зачехляет тракты питания.

НО:

- Занимает свое место.

- Принимает сумки с гранатами.

- Принимает концы лент и укладывает их в отсеки магазинов согласно схеме ( схемы на каркасе магазинов ПКТ).

- Принимает ленту с 50-ю патронами ПКТ.

- Соединяет ленты магазинов.

- Поворачивает башню вперед (32-00).

- Продвигает ленты к звездочкам механизма подтяга.

- Подает команду МВ «ВКЛЮЧИТЬ ВЫКЛ. АКБ».

- Включает переключатель в положение «СНАРЯЖ.».

- По команде  командира поочередно производит кратковременное нажатие ПЕРЕМОТКА О и ПЕРЕМОТКА Б.

- Придает пушке угол возвышения 45 градусов.

- Выключает фиксирующие пальцы.

- Производит все операции по загрузке выстрелов.

Члены экипажа:

- Механик-водитель, старший стрелок, пулеметчик правого борта, пулеметчик левого борта, стрелок-гранатометчик укладывают боеприпасы в машину.

Для подтяга ленты вручную необходимо:

- Повернуть  башню влево в положение 17.-00.

- Из ЗИП вынуть рукоятку, присоединить  к валу редуктора и с ее помощью вращать редуктор МП.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

- Строю личный состав.

- Проверяю наличие материального обеспечения.

- Напоминаю тему, цель и как она достигнута.

- Отмечаю лучших.

- Указываю на характерные ошибки и недостатки и способы их устранения.

- Объявляю оценки.

- Даю задание на самоподготовку.

Руководитель занятия

подполковник                          С.Горовой