«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры В и С

полковник                     В.ТЕЛИЧКО

«____»  января 2004 года

# П Л А Н

проведения группового  занятия с личным составом 2-го курса

ТЕМА 3. « Оружие боевых машин».

ЗАНЯТИЕ 8. «Вспомогательное оружие».

ВРЕМЯ: 2 часа

МЕСТО: класс

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Изучить систему пуска дымовых гранат , ее назначение. Возможности и общее устройство.

- Изучить боеприпасы, применяемые при работе с системой пуска дымовых гранат. Правила обращения сними.

- Изучить порядок подготовки системы к работе и пользование ей. Возможные неисправности системы и порядок их устранения.

- Воспитывать чувство уверенности и надежности в свое м оружии, в эффективном его применении  в современном бою.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Учебные башни БМП-2.

- Плакаты, стенды.

- Слайды.

- Лектор-2000.

- Доска, мел, указка.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- Боевая машина пехоты БМП-2..Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть 2,с.168-177.

- Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений,с.22-49.

# ХОД ЗАНЯТИЯ

- ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ……………………………5 минут

- Проверяю наличие л/с и готовность взвода к занятию.

- Объявляю  тему и учебные цели занятия.

- Довожу порядок отработки учебных вопросов.

- Провожу контроль  знаний по ранее изученной теме.

- Приступаю к изучению 1-го учебного вопроса.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ………………………………..80 минут

- Система пуска дымовых гранат, ее назначение, возможности и общее устройство. Применяемые боеприпасы, правила обращения с ними.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для постановки дымовых завес в целях маскировки.

- Пуск дымовых гранат производится как с места, так и с ходу.

# ВОЗМОЖНОСТИ

- Количество пусковых установок –6.

- Боекомплект – шесть гранат 3Д( расположенных в пусковых установках системы.

- Калибр – 81 мм.

- Заряжание – с дульной части от усилия руки.

- Средняя дальность стрельбы группы гранат –200-350м.

- Время образования маскировочной дымовой завесы из 6 ПУ: 100-145сек.

- Ширина фронта дымовой завесы при 6 ПУ не менее 80м.

- Ресурсы работы:  выстрелов-200.

- Воспламенение: электрокапсюль-воспламенитель.

- Ток срабатывания : 2А.

- Питание от бортовой сети.

- Вес гранаты – 2,4 кг.

# ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Система 902В «Туча»

## Шесть пусковых установок                                     Пульт  управления

Пусковые установки разбиты на две группы по три установки в каждой (1,2,3 и 4,5,6)

Пусковые установки предназначены для пуска дымовых гранат и закреплены на кронштейнах, приваренных к башне (по три слева и справа).

Рис.   Размещение системы 902В:

/,   3,   5 — пусковые   установки   первой     группы;     2,4,     6 — пусковые установки       второй    группы;       7 — пульт управления

- Пусковая установка состоит:

- трубы;

- казенник;

- контактное устройство.

КАЗЕННИК: закреплен на кронштейне башни и служит для соединения всех составных частей.

ТРУБА : служит для направления полета дымовых гранат.

- На трубе имеются четыре гнезда под ключ .

- Труба ввинчивается в казенник.

- Заглушка – служит для герметизации внутренней части пусковой установки и казенника дымовой гранаты  к контакту.

- Стопорное кольцо – для удержания  дымовой гранаты в пусковой установке.

КОНТАКТНОЕ УСТРОЙСТВО – служит для передачи электроимпульса от бортовой сети на электрокапсюльную втулку дымовой гранаты в пусковой установке.

СОСТОИТ:

- электробоек;

- пружина электробойка;

- кнтактная пружина;

- прокладка;

- шайба.

КОНТАКТНАЯ ПРУЖИНА обеспечивает электроконтакт между штырем изоляционной втулки и электробойком.

ПРУЖИНА ЭЛЕКТРОБОЙКА: для постоянного поджатия электробойка к контакту электрокапсюльной втулки дымовой гранаты.

ПРОКЛАДКА: обеспечивает герметичность  соединения контактного устройства с казенника.

Шайба 9 предназначена для соединения металлической плетенки 12 провода 7 с муфтой 13 шланга. На резьбу муфты шланга наворачивается защитная пружина 11, предназначенная для защиты провода от механических повреждений.

Рис.   Пусковая  установка:

/ — труба;     2 — прокладка;      3 — казенник;

4—кольцо        стопорное;       5—контактное

устройство;   6 ~ стопор;   7 — заглушка;   и—

винт;   а — гнезда

От самоотвинчивания контакт с изолятором стопорится стопорной шайбой 16. С помощью винтов крышка 10 поджимает муфту 13 шланга к изолятору 8, обеспечивая герметичность контактного устройства со стороны токоведущего провода.

Пульт управления  предназначен для производства пусков дымовых гранат.

1 группа : 1,3,5

2 группа: 2,4,6.

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ  3 и 4  - служат для подключения групп пусковых установок к борт сети.

Микровыключатель 5 – не используется!

Переключатель 2 – служит для подключения  к бортовой сети  любой из трех пусковых установок в каждой группе

КНОПКА 6 – предназначена для пуска дымовых гранат.

ЛАМПОЧКА 1 – для сигнализации о наличии дымовых гранат в  в пусковых установках и проверки наличия электроцепи при тех. обслуживании.

# ДЫМОВАЯ ГРАНАТА 3Д6

Рис. 81-мм дымовая граната:

/ — электрокапсюльная    втулка;     2 — втулка;      3 — метательный заряд;   4 — переходник;   5 — замедлитель;   6,   7 — дымовые   элементы;   в — корпус;   9 — петля;   а — канавка

СОСТОИТ:

- корпус –8.

- В корпусе два дымовых элемента 6 и 7.

- Замедлитель –5. – для воспламененя дымовых элементов на траектории или после падения гранат на грунт.

- В передней втулке –2 – закреплен метательный заряд –3, предназначенный для выстреливания гранаты на заданную дальность.

Во втулку 2 ввинчена электрокапсюльная  втулка 1. – предназначенная для воспламенения метательного заряда.

Втулка имеет канавку , предназначенную для стопорения гранаты в казеннике пусковой установки.

ПЕТЛЯ-9 – для извлечения гранаты из пусковой установки при разряженности.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА:

- дымовые гранаты уложены в герметичные коробки ( по три штуки в коробку);

- в деревянный ящик уложено четыре коробки и двенадцать заглушек для пусковых  установок.

| Место маркировки | Значение маркировки |
| --- | --- |
| Боковая поверхность корпуса гранаты | Индекс гранаты, номер партии, год изготовления, порядковый номер изделия в партии. |
| Боковая поверхность коробки | Индекс гранаты, номер партии, год изготовления. Количество гранат в коробке. |
| Передняя стенка ящика | Индекс гранаты, номер партии, год изготовления. Количество гранат в ящике, масса ящика с гранатами. |

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ:

- В районе хранения гранат в радиусе 50м не допускать разведения открытого огня, курения.

- Гранаты после падения в укупорке и без укупорки с высоты 3м безопасны в обращении, но к боевому использованию не допускаются.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить заряжание и разряжание ПУ при включенном пульте управления.

- При проверке электроцепей системы не нажимать на кнопку ПУСК, во избежании короткого замыкания и выхода пульта управления из строя.

- При разряжании  и заряжании не находиться в створее вылета гранат.

- Не находиться в зоне полета и падения дымовых гранат.

- Перед пуском закрыть люки машины.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРЕЛЯТЬ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ СВОИХ ВОЙСК.

- Подготовка системы к работе и пользование ей. Возможные

неисправности системы и порядок их устранения.

# ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К РАБОТЕ

- Произвести чистку пусковых установок.

- Микровыключатели  3, 5 поставить в положение ОТКЛ.

- Переключатель 2 – в положение О.

- Снять заглушки и проверить подвижность электробойков и стопорных колец нажатием ключа.

- Зарядить пусковые установки усилием руки, при этом стопорное кольцо должно попасть в канавку гранат ( о чем свидетельствует легкий щелчок).

- Надеть заглушки.

- Закрыть все люки и установить выключатель АЗС 902В на коробке кР-25 ( в положение ВКЛ.).

- Включить первую группу пусковых установок выключателем В-1.

- Проверить исправность электроцепи, для чего переключатель 2 последовательно перевести в положения 1.2 и 3. При этом должна загореться лампа 1.

- Аналогично проверить исправность электроцепи второй группы. При этом перед включением выключателя В2, отключить выключатель В1.

- После проверки электроцепей все выключатели в исходное положение, т.е. выключатели 1 и 2 выключить . переключатель 2 в положение 0.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Закрыть все люки.

- Включить первую группу, для чего поставить микровыключатель В1 в положение ВКЛ., при этом В2 и В3 выключены.

# ДЛЯ ПУСКА 3-х ГРАНАТ

- Нажать кнопку ПУСК.

- Одновременно переключатель 2 перевести из положения 0 в положение 3.

ДЛЯ ОДИНОЧНОГО ПУСКА

- При включенном В1 поставить переключатель 2 в положение, соответствующее выбранной пусковой установке

- Нажать кнопку ПУСК.

# ПОСТАНОВКА ШИРОКОЙ ДЫМОВОЙ ЗАВЕСЫ

- Осуществляется двумя залпами.

- Перед пуском гранат второй группы , башню развернуть в сторону требуемого расширения  дымовой завесы примерно на 70 ДУ по азимутальному указателю или по прицелу БПК-1-42. ) Угол 70 ДУ равен расстоянию между центральным угольником и буквами БР).

- После пуска гранат выключатели в1 и В2 выключить, переключатель 2 перевести в положение 0.

- Пусковые установки закрыть заглушками,  взяв их из гильзозвеньесборника ПТК.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ 902В

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Тугое заряжание | Загрязнена труба пусковой установки. | Прочистить трубу. |
| Не фиксируется дымовая граната. | Деформация или поломка стопорного кольца. | Разобрать пусковую установку и заменить стопорное кольцо. |
| При наличии в пусковой установке гранат и включенному пульте не горит сигнальная лампа. | Перегорела сигнальная лампа. Электробоек или контакт не контактирует с ЭКЗ гранат. Не плотно закрыты люки. Не исправен один из концевых выключателей. | *Отвинтить фонарь и заменить лампу. Банником прочистить контакт и электробек. Закрыть люки. Заменить |

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ …………………….5 минут

- Напоминаю тему занятия, учебные вопросы и как они достигнуты.

- Отмечаю лучших курсантов и слабо усвоивших материал.

- Объявляю оценки.

- Ставлю задачу на самостоятельную  подготовку.

### Руководитель занятия

подполковник                           С. Горовой