«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры В и С

полковник                      В.Теличко

«____»  _______________ 2003 г.

ПЛАН

проведения занятий по устройству вооружения и его боевому применению

с курсантами 2-ого курса.

Тема 5.Система управления огнем боевых машин.

Занятие 5. Комплекс электроаппаратуры (блок управления).

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Назначение, основные характеристики  и общее устройство, органы управления. Блокировка цепей стрельбы и стабилизатора вооружения.

- Порядок подготовки блока управления к работе, проверка функционирования,  использование при загрузке боеприпасов к стрельбе.

Возможны неисправности и способы их устранения.

ВРЕМЯ: 2 часа

МЕСТО: класс системы управления огнем

МЕТОД: рассказ, показ, беседа

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ :

- блок управления БУ-25 -2С

- плакаты, слайды

- лектор-2000

- дока, мел, указка

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ :

- «Руководство по действиям при вооружении боевой машины пехоты БМП - 2 и правила стрельбы», ВИ, 1990г, с. 23-50.

- «Вооружение боевой машины пехоты БМП-2». Учебное пособие, Солнечногорск, 1988 г., с 48 - 63.

- «Боевая машины пехоты БМП - 2 - Техническое описание и инструкция по эксплуатации», ч. 1, с. 188-202.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

- Вступительная часть - 5 минут:

-        проверяю наличие личного состава и готовность взвода занятию;

-        объявляю темы и учебные цели занятия;

-        довожу порядок отработки учебных вопросов;

- провожу контроль знаний по ранее изученной теме:

- назначение, ТТХ, ОУ ТКН-3Б

- органы управления ТКН-3Б

- порядок действия у прибора днем и ночью

- устранение неисправностей

- приступаю к изучению 1 - го учебного вопроса.

2    Основная часть - 80 минут.

1-й учебный вопрос:

Назначение, основные характеристики и общее устройство, органы управления. Блокировка цепей стрельбы и стабилизатора вооружения.

Блок БУ-25 -2С и коробка КР-25.

Блок БУ-25 -2С и коробка КР-25 предназначены для управления огнем из спаренной установки, а также для коммутации и защиты цепей электрооборудования башни.

Блок БУ-25 -2С расположен справа от оператора на задней стенке гильзозвеньесборника.

На панели управления блока БУ-25 -2С расположены:

1. переключатель 18                ТЕМП – для выбора темпа стрельбы из пушки:

- О – для стрельбы одиночными выстрелами,

- М – малым темпом;

2. выключатель 6            ДЛ .– КОР. – для выбора длины очереди стрельбы из пушки:

- ДЛ– длина очереди ограничивается временем нажатия кнопки электроспуска  пушки,

- КОР. – длина очереди ограничивается восемью выстрелами;

3. переключатель 17          «СПУСКИ – ВЫКЛ. – СНАРЯЖ.»: в положении СНАРЯЖ. – для подготовки цепей механизма подтяга к работе при снаряжении системы питания пушки (СПШ) и для подачи напряжения на кнопку НАСЧЕТ, в положении СПУСКИ – для подготовки цепей к стрельбе из пушки и спаренного с ней пулемета , включения в работу вытяжного вентилятора и прицел БПК-1-42 и подвода питания к прицелу 1ПЗ-3;

4. цифровое табло 13              – информирующее о наличии пиропатронов (ПТ), об остатке количества снарядов типа О или Б (ОСТАТОК),

- о типе снаряда, выбранного для стрельбы (ТИП);

5. выключатель 6              ВЫТЯЖ. ВЕНТ. – для включения вытяжного вентилятора при неисправных цепях электроспусков;

6. кнопка 15                 ПЕРЕЗАР. – для производства пироперезарядки пушки;

7. кнопка 15          	НАСЧЕТ – для выставки на счетчике количества патронов,

заправленных в ленты О и Б;

8. кнопка КОНТРОЛЬ – для контроля остатка патронов типа, не выбранного для стрельбы;

9. кнопка 16             ПЕРЕМОТКА О и ПЕРЕМОТКА Б – для включения механизма подтяга ленты О или Б при снаряжении системы питания пушки (при установленном переключателе СПУСКИ – ВЫКЛ. – СНАРЯЖ. в положение СНАРЯЖ.);

10. выключатель 3 		ФАРА – для включения фары ФГ-126;

11. лампа 7 			сигнального фонаря ЛЮКИ ОТКР. – сигнализирующая об открытом положении любого из люков на корпусе машины;

12. лампа 9 			ПРОЖ. О – сигнализирующая о работе осветителя ОУ-5;

13. выключатель 8 		АЗИМУТ– для включения подсветки указателя азимута;

14. лампа 2			– сигнализирующая о готовности цепей стрельбы из пушки и спаренного пулемета;(СПУСКИ «ГОТОВ»)

15. выключатель 6 		ПТР– для включения цепей пуска ПТУР и одновременного отключения стабилизатора;

16. выключатель 12 		НБ-БС – для подключения питания лампы подсветки марки прибора 9Ш119М1 от бортсети (БС) или от наружной батареи (НБ);

17. ручка 14 		потенциометра ЯРКОСТЬ – для регулировки яркости марки прибора 9Ш119М1 в режиме БС.

На крышке блока БУ-25 -2С установлены две лампы 4 для подсвета лицевой панели блока в режимах ПТР, СПУСКИ, СНАРЯЖ.

Коробка КР-25 защиты расположена справа от блока БУ-25 -2С. В ней расположены:

- автоматы защиты (АЗ) усилителей горизонтального и вертикального приводов наведения стабилитзатора (ГН, ВН),

- преобразователя ПТ-200Ц (ПРЕОБР.),

- системы 902В, схемы управления спусками блока БУ-25 -2С,

- вытяжного вентилятора башни (ДВ),

- осветителя ОУ-5 оператора (ПРОЖ. О), которые служат для защиты цепей электрооборудования башни от перегрузок.

ПОМНИ!

Ручки автоматов защиты находятся под защитной планкой с надписью АВТОМАТЫ ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕНЫ.

Работа цепей стрельбы из пушки.

Если клапаны фильтра поглотителя (ФПТ) и вентилятора башни взведены (забортный воздух нагнетается, минуя ФПТ-200М), то при установке переключателя СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ. в положение СПУСКИ загорается сигнальная лампа 2, вытяжной вентилятор включается и работает в номинальном режиме.

При стрельбе большим темпом вентилятор переходит на форсированный режим работы (на время нажатия кнопки электроспуска). После отпускания кнопки, при стрельбе одиночными и малым темпом вентилятор работает в номинальном режиме.

Если клапан ФПТ не взведен (забортный воздух нагнетается через фильтр ФПТ-200М), то при установке переключателя СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ. в положение СПУСКИ загорается сигнальная лампа 2, но вытяжной вентилятор не работает. В этом случае вытяжной вентилятор начинает работать при нажатии кнопки электроспуска  (ЭС) пушки в номинальном   режиме при малом темпе стрельбе и в форсированном режиме при большом темпе стрельбы, а после отпускания кнопки ЭС вентилятор выключается с торможением.

Если не взведен клапан вентилятора башни, то при любом положении клапана ФПТ не должен выключаться вытяжной вентилятор и не должна гореть лампа 2.

При отказе цепей стрельбы вытяжной вентилятор включается выключателем ВЫТЯЖ. ВЕНТ. на блоке БУ-25-2С и работает независимо от состояния клапанов ФПТ и вытяжного вентилятора, при этом перед стрельбой необходимо убедиться, что клапан вытяжного вентилятора взведен (открыт).

При нажатии кнопки ЭС на пульте управления (ПУ) оператора (командира), если включен выключатель ПРИВОД на ПУ оператора (командира), или на клавишу спуска на рукоятке подъемного механизма, если не включен выключатель ПРИВОД на ПУ оператора, на электромагнит пушки подается напряжение, шептало утапливается, подвижные части пушки идут вперед, происходит выстрел, при этом:

1. если выключатель 18 		ТЕМП стоит в положении О, то при нажатии кнопки ЭС на электромагнит поступает одиночный импульс и происходит один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить и вновь нажать кнопку ЭС;

2. на малом темпе стрельбы (переключатель ТЕМП стоит в положении М) на электромагнит подаются импульсы с частотой 200-240 в минуту; выстрелы следуют с этой же частотой;

3. на большом темпе стрельбы (переключатель ТЕМП стоит в положении Б) на электромагнит подается постоянное напряжение, шептало постоянно утоплено и стрельба ведется большим темпом.

Блок БУ-25-2С предусматривает автоматическое ограничение длины очереди при стрельбе. Если выключатель:

- ДЛ. – КОР. стоит в положении КОР. , очередь ограничивается восемью выстрелами на малом и большом темпах, а для производства следующей очереди необходимо отпустить и вновь нажать кнопку ЭС.

Одновременно с началом стрельбы из пушки начинает работать механизм подтяга ленты, а после отпускания кнопки ЭС пушки выключается спустя (0,65±0,15) с.

Проверка работоспособности цепей стрельбы из пушки

Перед проверкой работоспособности цепей стрельбы необходимо перевести подвижные части пушки в крайнее заднее положение (КЗП) и поставить на предохранитель.

Проверять работоспособность цепей стрельбы из пушки с разряженной пушкой и незаряженной системой питания в следующем порядке:

1. Взвести клапан вытяжного вентилятора башни и клапан ФПТ;

2. Установить выключатель ВЫКЛ. БАТАР. на центральном щитке в положение ВКЛ.;

3. Установить переключатель СПУСКИ – ВЫКЛ. – СНАРЯЖ.  (с-в-с) в положение СПУСКИ. Должен работать вентилятор и загорается лампа 2;

4. Нажать кнопки Р и ОВ, открыв этим трассу ФПТ. Должен отключиться вентилятор, лампа 2 продолжает гореть; (СПУСКИ «ГОТОВ»)

5. Установить переключатель ТЕМП в положение О. Поочередно нажать кнопки ЭС на пульте  управления оператора (ПУ НО), предварительно включив ПРИВОД на ПУ командира и на рукоятке подъемного механизма (выключив выключатель ПРИВОД на ПУ НО и командира), при этом электромагнит шептала должен сработать один раз, а вентилятор работать до отпускания кнопки;

6. Установить переключатель ТЕМП в положение М, при нажатии кнопок ЭС электромагнит шептала (ЭМШ) должен периодически срабатывать, а вентилятор должен работать до тех пор, пока нажата кнопка ЭС; при отпускании кнопки ЭС электродвигатель вентилятора должен остановиться с торможением;

7. Установить переключатель ТЕМП в положение Б. При нажатии кнопки ЭС электромагнит шептала должен быть постоянно включен (шептало утоплено), а вентилятор должен работать в фиксированном режиме до тех пор, пока нажата кнопка ЭС; при отпускании кнопки ЭС электродвигатель вентилятора должен остановиться с торможением. При каждом нажатии кнопки ЭС должен включаться механизм подтяга ленты;

8. Установить переключатель СПУСКИ – ВЫКЛ. – СНАРЯЖ. И ВЫКЛ. БАТАР. в положение ВЫКЛ.; взвести клапан ФПТ.

Характерные неисправности блока БУ-25 -2С

Отстыковку разъемов, проверку наличия короткого замыкания в цепях и замену предохранителей производить при включенном выключателе батарей и центральном щитке.

Предохранители, лампы, прожекторы, вышедшие из строя в процессе эксплуатации, заменять из комплекта ЗИП №1, при этом предохранители устанавливать только соответствующих номиналов. Характерные неисправности, методы их выявления и устранения сведены в таблицу.

ПОМНИ !

Отыскивать неисправности цепей стрельбы только при разряженной пушке.

Возможные неисправности блока БУ-25-2С

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие обогрева защитных стекол приборов наблюдения командира ТНПТ-1 и ТНК-3Б Отсутствует питание на прицелах 1ПЗ-3 и БПК-1-42 Отсутствует обогрев стекол приборов наблюдения ТНПО-170А башни и защитных стекол приборов ТНТП-1 и БПК-1-42 Отсутствует питание на Р-123М, Р-124 Отсутствует индикация ЛЮКИ ОТКР, на блоке БУ-25-2С Отсутствие индикации ЗАКРОЙ ЛЮКИ в отделении управления и в десантном отделении Отсутствует подсветка указателя азимута Не работает стабилизатор При включении выключателя ПРИВОД на ПУ командира не отключаются ручные спуски Не работают электромагниты клапана вытяжного вентилятора и редуктора обратной связи люка командира При нажатии на кнопку ПЕРЕЗАР, нет пироперезарядки, неверна индикация наличия пиропатронов При установке переключателя СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ. в положение СПУСКИ не горит сигнальная лампа 2 на блоке При установки переключателя СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ. в положение СПУСКИ лампа 2 горит, при нажатии кнопки электроспусков двигатель подтяга ленты включается, выстрелов не происходит При стрельбе не включается двигатель подтяга ленты Счетчик ОСТАТОК работает неверно или счет отсутствует Нет задержки времени отключения двигателя подтяга лент после отпускания кнопки электропусков | Неисправен предохранитель блока Пр-1 (20 А) Неисправен Пр-2 (5 А) Неисправен Пр-3 (15 А) Неисправен Пр-5 (10 А) Неисправен Пр-6 (15 А) Неисправна лампа Л7 Неисправен Пр-6 (5 А) Неисправен Пр-9 (3 А) Неисправны Пр-11 (15 А), Пр-16 (3 А) Неисправны Пр-11 (15 А), Пр-16 (3 А) Неисправен предохранитель Пр-15 (10 А) Проверить исправность цепей по п. 4.13.4 Результаты проверки соответствуют п. 4.13.4. Неисправна пирокассета Результат проверки не соответствует п. 4.13.4: неисправен штатный кабель, идущий к Ш1 пушки неисправен блок БУ-25-2С Неисправна лампа Сгорает предохранитель Пр-14 (3 А): короткое замыкание в гнездах 1, 5, 8 и 12 кабельной части разъема Ш3 БУ-25-2С неисправен блок Неисправен конечный выключатель заслонки вытяжного вентилятора Отключается автомат защиты СПУСКИ на КР-25: короткое замыкание в гнездах 1, 2, 6, 11 и 12 кабельной части разъема Ш4 или в гнездах 7 и 14 кабельной части разъема Ш5 неисправен блок БУ-25-2С Отключается автомат защиты ДВ на КР-25: заедает крыльчатку двигателя вентилятора короткое замыкание в гнездах 4 и 9 кабельной части разъема Ш4 и в гнездах 8 и 9 – разъема Ш2 неисправен блок БУ-25-2С Неисправен электромагнит шептала пушки Нет напряжения. Неисправен штатный кабельный узел, идущий к Ш2 пушки Нет напряжения в сети. Кабель исправен. Неисправен блок БУ-25-2С Неисправен двигатель подтяга ленты или подводящий кабель Неисправен подводящий кабель Двигатель включается. Неисправен блок БУ-25-2С При проверке двигателя не включается. Неисправен блок БУ-25-2С Проверить по п. 4.13.6 и 4.13.7: несправен конечный выключатель крайнего заднего положения подвижных частей пушки неисправен блок БУ-25-2С Неисправен блок БУ-25-2С | Заменить предохранитель То же То же То же То же То же Заменить лампу Заменить предохранитель или лампу Заменить предохранитель Заменить предохранитель Заменить предохранитель Устранить неиспроавность пирокассеты Устранить неисправность кабеля Заменить блок Заменить лампу Устранить короткое замыкание. Заменить предохранитель Заменить блок Заменить конечный выключатель заслонки Устранить короткое замыкание, включить автомат защиты мети СПУСКИ Заменить блок Устранить неисправность вентилятора Устранить короткое замыкание. Включить автомат ДВ Заменить блок Устранить неисправность электромагнита шептала пушки Устранить неисправность кабеля Заменить блок Устранить неисправность двигателя подтяга лент Устранить неисправность кабеля Заменить блок Заменить блок Устранить неисправность Заменить блок Заменить блок БУ-25-2С |

Проверка работоспособности счетчика ОСТАТОК.

1. Проверить работу режима счетчика ОСТАТОК ТИП О. Установить рычаг переключателя типа снарядов в положении О.

Нажать кнопку НАСЧЕТ и удерживать в течение одного цикла (на табло счетчика ОСТАТОК должны смениться, уменьшаясь на единицу, все числа с переходом через ноль и пятьсот до числа, имеющегося на табло первоначально). Идет кольцевой счет ОСТАТОК ТИП О.

Опустить кнопку НАСЧЕТ. Запомнить показания на табло ОСТАТОК.

2. Проверить работу режима счетчика ОСТАТОК ТИП Б.

Установить рычаг переключателя типа снарядов в положение Б.

Нажать и удерживать нажатой кнопку НАСЧЕТ в течение одного цикла. На табло счетчика ОСТАТОК идет кольцевой счет ОСТАТОК ТИП Б.

Отпустить кнопку НАСЧЕТ. Запомнить показания на табло ОСТАТОК.

3. Проверить работа счетчика в режиме КОНТРОЛЬ.

Нажать кнопку КОНТРОЛЬ (переключатель типа снарядов находится в положении Б). Высвечивается число ОСТАТОК ТИП О, зафиксированное при работе по п. 1.

Отпустить кнопку КОНТРОЛЬ. Высвечивается число ОСТАТОК ТИП Б, зафиксированное при работе по п. 2.

Перевести рычаг переключателя типа снарядов в положении О. Высвечивается число ОСТАТОК ТИП О, зафиксированное при работе по п. а.

Нажать кнопку КОНТРОЛЬ. Высвечивается число ОСТАТОК ТИП Б, зафиксированное при работе по п. 2.

Отпустить кнопку КОНТРОЛЬ. Высвечивается число ОСТАТОК ТИП О, зафиксированное при работе по п. 1.

Проверка работы схемы в режиме короткой очереди.

Установить переключатель типа снарядов в положении О или Б, переключатель ДЛ. – КОР. – в положение КОР; переключатель ТЕМП – в положение Б. Запомнить показания на табло ОСТАТОК счетчика.

Отстыковать кабельную часть разъема Ш2 пушки, замкнуть гнездо 1 (для типа Б) или гнездо 4 (для типа О) разъема кабельного узла, идущего к Ш2 пушки на «массу» машины. Нажать кнопку электроспусков (или ручных спусков) и отсоединить от «массы» машины гнездо 1 (для типа Б) или гнездо 4 (для типа О) кабеля более восьми раз, но не чаще одного раза в секунду. Показания на табло счетчика ОСТАТОК должно уменьшиться на 8 единиц.

Для проведения повторной проверки необходимо отпустить и вновь нажать кнопку ЭС и повторить выше указанные операции (только для БУ-25-2С выпуска до 7.4.1986 г.).

III. Заключительная часть – 5 минут.

- напоминает тему занятия, учебные цели и как они достигнуты;

- отмечая лучших курсантов и слабо усвоивших материал:

- объявляю оценки;

- ставлю задачу на самостоятельную подготовку.

Преподаватель кафедры В и С

подполковник                            С. Губин