« УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры

вооружения и стрельбы

полковник              В. ТЕЛИЧКО

«____» ___________2003 г.

ПЛАН

проведения занятия по устройству вооружения и его боевому применению

с курсантами 3 курса.

ТЕМА 2: « СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ И ГРАНАТОМЕТЫ».

ЗАНЯТИЕ 14: УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ГРАНАТОМЕТА  С    ТАНКОВОГО (АГС-17) «ПЛАМЯ».

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Изучить с курсантами назначение, боевые свойства, боевое применениеАГС-17, общее устройство гранатомета.

- Изучить порядок неполной разборки и сборки АГС-17. Основные части и механизмы гранатомета.

- Воспитывать чувство любви и уверенности в своем оружии, эффективном его применении в современном бою.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Назначение, боевые свойства и боевое применение АГС. Общее устройство и понятие о работе гранатомета.

- Порядок неполной разборки и сборки. Назначение и устройство основных частей и механизмов гранатомета.

ВРЕМЯ: 2 часа.

МЕСТО: Класс.

МЕТОД: Групповое занятие.

ПОСОБИЯ И РУКОВОДСТВА:

- Руководство по 30 мм автоматическому гранатомету на станке АГС-17.

- Огневая подготовка мотострелковых подразделений.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- АГС-17 – 6 мин.

- Плакаты, слайды.

- Лектор.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  - 10 мин.

- Проверяю наличие личного состава, внешний вид, готовность к занятию.

- Провожу контрольный опрос по ранее пройденной теме.

- Объявляю у, цель занятия, учебные вопросы и порядок их отработки.

11. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 75 мин.

- НАЗНАЧЕНИЕ, БОЕВЫЕ СВОЙСТВА И БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. ОБЩЕЕ УСТРОЙСВО И ПОНЯТИЕ О РАБОТЕ ГРАНАТОМЕТА.

Назначение: - 30 мм автоматический гранатомет  на станке предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности ( в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот).

Боевые свойства:

- Для стрельбы  из гранатомета применяется выстрел с осколочной   гранатой.

- Стрельба ведется настильной или навесной траекторией.

- Короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями, непрерывно.

- Имеющийся на гранатомете регулятор позволяет вести стрельбу с двумя различными темпами:

минимальным: 50-100 выстрелов;

максимальным: 350-400 выстрелов.

- Коробка емкостью: 29 выстрелов.

- Охлаждение ствола – воздушное.

- Ведение непрерывного огня – до 300 выстрелов.

- Прицельная дальность стрельбы – 1700 м.

- Радиус сплошного поражения – 7 м.

- Масса гранатомета со станком и прицелом -  31 кг.

Гранатомета (без станка) - 18 кг.

Станка – 12 кг.

Прицела без системы освещения – 1 кг.

Коробки с выстрелами – 14,5 кг.

Выстрела – 0,35 кг.

= 185 м/сек.

Общее устройство:

- Тело АГС.

- Станок.

- Прицел.

- Тело АГС:

- ствол;

- ствольная коробка;

- затвор;

- возвратные пружины;

- приемник;

- ударно-спусковой механизм;

- крышка ствольной коробки с механизмом перезаряжания.

- Станок:

- основание;

- вертлюг;

- нижняя и верхняя люльки;

- механизм вертикальной наводки.

- Прицел:

- увеличение – 2,5 х

- поле зрения – 12 º

- вес – 1 кг

СОСТОИТ:

Механическая часть: - корпус с угломером (для горизонтальной наводки гранатомета; механизмом углов возвышения для вертикальной наводки прицела).

Оптическая система:  - головка с оптической системой. Оптическая система находится в головке прицела:

- объектив – (для получения изображения предмета);

- призмы - (оборачивающая система, для получения действительного прямого изображения);

- сетки;

- окуляр –  (для увеличения изображения объекта и сетки);

- защитное стекло ( предохраняет прицел от пыли и грязи).

Электрическая схема: - система освещения для ночной работы (планка для крепления патрона подсветки шкал и уровней).

Оптическая система прицела ПАГ-17.

Вид А

6                   1                     2                      5

- 4

- Объектив.

- Призма.

- Сетка.

- Окуляр.

- Защитное стекло.

- Светофильтр (нейтральный – в яркую солнечную погоду);

(оранжевый – для повышения контрастности в пасмурную погоду).

Сетка прицела ПАГ-17.

0-05 (тысячных)

60                    40                    20                    20                    40                      60

1

2

3

4

5

6

7

Комплект АГС-17:

- 3 коробки (3 ленты по 10 звеньев);

- чехол для тела;

- лямки для переноски станка;

- комплект ЗИП;

- на 6 АГС-17 – 1 ТХП;

Понятие о работе гранатомета.

- работа автоматики основана на принципе использования энергии   отдачи свободного затвора.

-     газы               гильза         затвор назад;

- сжатие пружин; подаватель подает очередной выстрел;

- гильза              отражатель;

- затвор вперед, досылает выстрел, взводит ударник;

- запирание канала ствола, разобщение ударника;

- ударник назад, под действием б/пружины ударяет по рычагу бойка           капсюль           выстрел.

Если отпустить спусковой рычаг, то ударник станет на шептало и стрельба прекратится.

2. Порядок неполной разборки и сборки. Назначения и устройство основных

частей и механизмов гранатомета.

Порядок разборки:

- Отделить прицел (ручку эксцентрика по ходу часовой стрелки и сдвинуть прицел влево).

- Отделить коробку для выстрелов ( нажав снизу на защелку и приподняв коробку за ручку).

- Проверить нет ли выстрела в патроннике (открыть приемник, отвести затвор за рукоятку перезаряжания, посмотреть нет ли выстрела в патроннике ствола, резко подав затвор в переднее положение, поставить ударник на шептало (на боевой взвод).

- Отделить приемник от ствольной коробки (нажать защелки, повернув его вперед до постановки на фиксаторы; повернуть лоток с осью приемника и лоток, отделить приемник от ствольной коробки).

- Открыть затыльник (левую рукоятку в походное положение, правая рукоятка в боевом положении, оттянуть ручку замыкателя затыльника).

- Отделить замыкатель затыльника от ствольной коробки (совместить его выступы с вырезами в ствольной коробке и продвинуть вправо).

- Отделить крышку ствольной коробки с механизмом перезаряжания (с помощью рукоятки перезаряжания отвести затвор назад на 20-30 мм м приподнять ее вверх).

- Отделить затвор с пружинами (совместить назад).

- Отделить спусковую планку (совместить отверстие на планке с шипом на левой стенке ствольной коробки).

- Отделить ударно-спусковой механизм (проверить поставлен ли ударник на шептало, повернуть поток вперед до упора, вывести головку от приемника).

- Отделить ствольную коробку (оттянуть фиксатор вправо от станка).

- Отделить ствол от ствольной коробки (сдвинуть защелку; вытолкнуть выколоткой замыкатель ствола).

Порядок сборки гранатомета после неполной разборки.

- Присоединить ствол к ствольной коробке (совместить риски на стволе и патрубке, вставить с правой стороны замыкатель).

- Присоединить ствольную коробку к станку (наклонить на 15º  - 20º, оттянуть фиксатор вправо, опустить заднюю часть).

- Присоединить ударно-спусковой механизм (поток вперед до упора, ударник на шептало; вставить ударно-спусковой механизм, опустить поток).

- Присоединить спусковую планку к ствольной коробке (поместить передний конец в вырез на левой стенке ствольной коробки; планку вперед).

- Присоединить возвратные пружины к затвору и затвор к ствольной коробке (снизить досылатель до упора, затвор    вперед).

- Присоединить крышку ствольной коробки с механизмом перезаряжания ( упоры крышки в цапфельные гнезда).

- Присоединить замыкатель затыльника к ствольной коробке (вставить в отверстие и повернуть ручку замыкателя вверх).

- Закрыть затыльник (повернуть левую рукоятку гранатомета вперед до отказа; закрыть затыльник, повернуть левую рукоятку гранатомета вперед до отказа; закрыть затыльник, повернуть ручку замыкателя затыльника; левую рукоятку в боевое положение);

- Присоединить приемник к ствольной коробке (повернуть на 45( надеть).

Основные части и механизмы гранатомета

- СТВОЛ:

- для направления полета гранаты; 16 нарезов;

- вырез для замыкателя ствола;

- скос для направления выстрела;

- защелка (чека) замыкателя.

- СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА: - для соединения частей и механизмов, направления движения затвора, для обеспечения запирания канала ствола:

- патрубок для присоединения ствола;

- отверстие для замыкателя ствола;

- проушины для оси приемника;

- съемник с клиньями;

- лоток;

- кронштейн для крепления прицела;

- цапфельные гнезда для крепления к станку;

- отверстие для замыкателя затыльника;

- замыкатель затыльника;

- затыльник;

- направляющая затвора;

- спусковая планка.

- ЗАТВОР: - для досылания выстрела в патронник, запирания канала ствола, производства выстрела, извлечения гильзы, приведение в действие ударника, механизмов подачи ленты и отражения гильзы;

СОСТОИТ:

- остов затвора (имеет   кривоий   паз в который входит гребень для приведения в действие механизма отражения гильзы; зацеп для соединения с выступом обоймы механизма перезаряжания;

- досылатель  (для отделения  выстрела от звена ленты и досылания в патронник);

- извлекатель (для удержания гильзы при движении затвора назад и извлечении выстрела при разряжании);

- боевая плита (имеет гнездо для помещения бойка и пружины бойка);

- боек (разбивает капсюль-воспламенитель);

- рычаг бойка (для передачи энергии ударника);

- разобщитель (для взведения ударника и разобщения его с затвором при подходе затвора в переднее положение);

- гидротормоз (для  поглощения избытка энергии, затвора при движении назад и притормаживании при движении вперед)

- ВОЗВРАТНЫЕ ПРУЖИНЫ – служат для возвращения затвора в переднее положение и торможении его при движении назад.

- ПРИЕМНИК – для направления и передвижения ленты.

СОСТОИТ:

- основание приемника;

- механизма подачи ленты;

- механизма отражения гильзы.

механизм подачи: (рычаг подачи, подаватель с осью);

механизм отражения гильзы: (корпус, отражатель, фиксатор).

- УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ:

- для постановки ударника на боевой взвод, списка его с боевого взвода, нанесения удара по рычагу бойка, регулирования темпа стрельбы, постановки гранатомета на предохранитель.

СОСТОИТ:

- ударник (выступ задний для постановки на боевой взвод; передний – для удара пор  из бойка);

- шток;

- боевая пружина (для приведения в действие ударника);

- направляющая;

- шептало (для постановки ударника на боевой взвод);

- предохранитель;

- гидравлический регулятор темпа стрельбы.

- КРЫШКА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ: – предохраняет от загрязнения ствольную коробку, а также для размещения в ней механизма перезаряжания (обойма, трос, рукоятка).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 5 мин.

Напоминаю тему занятия, учебные цели и как они достигнуты.

Отмечаю лучших курсантов и слабо усвоивших материал.

Объявляю оценки.

Ставлю задачу на самостоятельную подготовку.

Руководитель занятия

подполковник                ПЕРИСТЫЙ