«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры В и С

полковник                 В.Теличко

«____»____________2003года

# ПЛАН

проведения занятия по устройству вооружения и его боевому применению

с курсантами  4-го курса

ТЕМА 10. «Приемы и способы ведения огня из стрелкового оружия, гранатометов,

вооружения БМП (БТР) различными способами»

ЗАНЯТИЕ «Действия по переводу комплекса вооружения из походного положения в боевое.

Тренировка в загрузке сокращенного боекомплекта.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Загрузка сокращенного боекомплекта.

- Выполнение норматива №17.

УЧЕБНО -ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Дать практику  в загрузке сокращенного боекомплекта.

- Совершенствовать навыки курсантов в действиях при вооружении БМП-2.

- Воспитывать у курсантов уверенность  в своих действиях при решении учебно-боевых задач.

ВРЕМЯ: 30 минут

МЕСТО: директриса БМП-2.

МЕТОД: практическое занятие

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- Учебник «Огневая подготовка МС подразделений».

- Методика огневой подготовки МС подразделений.

- БМП-2 ТО и ИЭ часть 1.

- Руководство по действиям при вооружении боевой машины пехоты БМП-2.

- Сборник нормативов по боевой подготовке .СВ. Книга 1.

- Курс стрельб из СО, БМ и Т СВ 84.

- Ведомость учета выполнения нормативов.

ХОД ЗАНЯТИЙ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

- Принимаю доклад КВ  (ЗКВ) о готовности к занятию.

- Проверяю наличие личного состава, его внешний вид.

- Проверяю наличие материального обеспечения.

- Объявляю тему, цель, учебные вопросы.

- Довожу требования безопасности.

- Приступаю к занятию.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- Довожу до личного состава порядок укладки боекомплекта.

- Распределяю личный состав согласно штатной должности.

- Ставлю задачу членам экипажа.

- Приступаю к укладке боекомплекта. Слежу за действиями обучаемых, добиваюсь их четких и правильных действий.

Тренировка в укладке сокращенного боекомплекта. Выполнение норматива №17

Занятие на данном учебном месте необходимо начинать с напоминания условий выполнения норматива №17. особое внимание обратить на правильное положение ручки фиксатора ленты и рычаг переключения подачи, что впоследствии повлияет на время выполнения  норматива. расположить экипаж БМП-2 в исходном положении на удалении 4 метров от машины. При выполнении данного норматива, руководителю рекомендовано использовать метод создания критических ситуаций. При осмотре пушки поставить рычаг переключения БР и, в случае невозможности загрузки боекомплекта указать обучаемым на необходимость проверки правильности постановки рычагов и фиксаторов. При разгрузке  боекомплекта особое внимание необходимо обратить на требования безопасности во время схода ленты по направляющим в магазин на положение рычагов и стопоров на механизме подтяга, стопорение люков.

Боекомплект БМП-2

- 30-мм выстрелов к пушке – 500, из них:

340 ОФЗ и ОТ.

160 БТ.

- 7,62-мм патронов к ПКТ – 2000.

- ПТУР 9М113 или 9М111- 4.

- Сигнальные патроны к СПШ – 12.

- Ручных гранат Ф-1 – 12.

Подготовка машины к укладке  боекомплекта

В подготовке машины участвуют: КМ, НО, МВ.

Наводчик –оператор:

- Занимает свое рабочее место.

- Передает мешки со звеньями.

- Поворачивает башню вправо на 54-00.

- Снимает сиденье и  укладывает в  десантное отделение.

Командир машины:

- Занимает место на крыше  десантного  отделения.

- Передает мешки со звеньями механику-водителю.

- Занимает  свое  рабочее место, снимает сиденье и укладывает  в десантное отделение.

- Расчехляет винтовой рукав и гибкий элемент.

- Открывает замок магазинов.

- Вынимает магазины к ПКТ и передает МВ

Подготовка боекомплекта к укладке:

- Вскрыть  укупорки

- Установить  ленту –340-шт, ОФЗ , ОТ, затем 160 БТ.

- Собираются звенья в единую ленту (по 20-30 звеньев.

По окончании работ снаряженная лента укладывается на ящики из под боеприпасов.

Работа по снаряжению пулеметных лент проводится пулеметчиками:

- Снаряжаются звенья емкостью по 25 патронов, затем патронами соединяются одна емкостью –50, две другие – по 975, четыре по 100 патронов и 6 – по 200 патронов.

Укладка боекомплекта в машину:

Укладка боекомплекта в машину производится по команде «К укладке боекомплекта приступить!»

КМ:

- Принимает от МВ сумку с гранатами, запалами, передает  НО через люк.

- Принимает конец ленты и направляет в люк НО.

- Переходит на крышку десантного отделения, принимает конец ленты БТ и направляет в люк КМ.

- Принимает два магазина ПКТ и устанавливает их в каркас.

- Направляет концы лент по винтовому рукаву вкл. ПЕРЕМОТКУ О и Б кратковременно.

- Принимает 4 контейнера с управляемыми ракетами и укладывает их.

- Зачехляет тракты питания.

НО:

- Занимает свое место.

- Принимает сумки с гранатами.

- Принимает концы лент и укладывает их в отсеки магазинов согласно схеме ( схемы на каркасе магазинов ПКТ).

- Принимает ленту с 50-ю патронами ПКТ.

- Соединяет ленты магазинов.

- Поворачивает башню вперед (32-00).

- Продвигает ленты к звездочкам механизма подтяга.

- Подает команду МВ «ВКЛЮЧИТЬ ВЫКЛ. АКБ».

- Включает переключатель в положение «СНАРЯЖ.».

- По команде  командира поочередно производит кратковременное нажатие ПЕРЕМОТКА О и ПЕРЕМОТКА Б.

- Придает пушке угол возвышения 45 градусов.

- Выключает фиксирующие пальцы.

- Производит все операции по загрузке выстрелов.

Члены экипажа:

- Механик-водитель, старший стрелок, пулеметчик правого борта, пулеметчик левого борта, стрелок-гранатометчик укладывают боеприпасы в машину.

Для подтяга ленты вручную необходимо:

- Повернуть  башню влево в положение 17.-00.

- Из ЗИП вынуть рукоятку, присоединить  к валу редуктора и с ее помощью вращать редуктор МП.

Норматив №17

Условия выполнения:

Экипаж БМП с индивидуальным оружием в исходном положении на удалении 4м от машины. Люки, двери прикрыты. Боекомплект подготовлен в коробах, которые размещены в 1м от машины. Время отсчитывается от команды «К укладке боекомплекта приступить» до доклада командира «Готово». Укладка 50 патронов в ПКТ, 1 ПТУР и 15 патронов к пушке.

Оценка:

- «отлично» – 5 минут

- «хорошо» -   5 минут 30 секунд

- «удовлетворительно» – 6 минут

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

- Строю личный состав.

- Проверяю наличие материального обеспечения.

- Напоминаю тему, цель и как она достигнута.

- Отмечаю лучших.

- Указываю на характерные ошибки и недостатки, и способы их устранения.

- Объявляю оценки.

- Даю задание на самоподготовку.

Руководитель занятия

подполковник