УТВЕРЖДАЮ

______________________

(звание, подпись, фамилия)

”____”_________200___г.

План-конспект

проведения группового занятия по устройству

и техническому обслуживанию машин

Тема 9. Механизмы управления.

Занятие 1. Особенности устройства рулевого управления и системы тормозов автомобиля ГАЗ-66.

Цель: изучить особенности устройства и принцип действия рулевого управления и системы тормозов.

Время: 2 часа.

Место: класс материальной части машин.

Материальное обеспечение:

разрезной рулевой механизм;

рулевые тяги и шарниры рулевых тяг;

детали гидроусилителя (насос, распределительный клапан, силовой цилиндр);

гидровакуумный усилитель в сборе.

Литература:

Борисов В.Н.  др. Автомобиль ГАЗ-66. Описание конструкции и техническое обслуживание. М., Воениздат, 1976.

Ход занятия

| Учебный вопрос | Краткое содержание | Время мин | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Введение | Принять рапорт, проверить наличие и внешний вид личного состава. Произвести опрос по пройденному материалу. Вопросы для повторения: При каком ТО проверяется регулировка подшипников ступиц колец. Порядок регулирования. Перечислить объем работ по уходу за шинами при ежедневном ТО. Как проверить исправность амортизатора. | 15 | Для опроса вызвать три-четыре водителя. Объявить тему, цель, и учебные вопросы занятия. |
| II. Основная часть 1. Особенности устройства и работы рулевого управления | Назначение рулевого управления. Требования, предъявляемые к рулевому управлению: технически исправное рулевое управление должно обеспечивать легкость и надежность управления передними колесами при всех скоростях, развиваемых автомобилем, в любых дорожных условиях. Рулевое управление включает: рулевой механизм; рулевой привод; гидроусилитель руля. | 70 30 | Выяснить опросом. Указать, что от исправности рулевого управления во многом зависит безопасность движения |
| Рулевой механизм | Назначение. Рулевой механизм включает: рулевое колесо, рулевую колонку, рулевой механизм |  | Выяснить опросом. На плакате и агрегатах показать установку рулевого колеса на рулевой колонке, крепление рулевой колонки в кабине, соединение ее с рулевым механизмом; объяснить устройство рулевого механизма. |
|  | Регулировки рулевого механизма: регулировка подшипников червяка; регулировка зацепления червяка с роликом. |  | Используя плакат и материальную часть,пояснить порядок регулировок |
| Рулевой привод | Назначение. Рулевой привод включает: рулевую сошку, продольную рулевую тягу, поперечную рулевую тягу, рычаги поворотных цапф. Особенности устройства рулевого привода: продольная рулевая тяга соединена с клапаном гидроусилителя руля; поперечная рулевая тяга имеет изгиб и нерегулируемые шарниры. |  | Выяснить опросом. Состовляющие привода показать на плакате, объяснить устройство и регулировку шарниров |
| Гидроусилитель руля | Назначение. Гидроусилитель состоит из насоса, клапана управления, силового цилиндра и трубопроводов. Клапан управления предназначен для направления масла в полости силового цилиндра в зависимости от направления вращения рулевого колеса. Он состоит из корпуса, золотника, проставки и сальников. |  | Выяснить опросом. Используя плакат и материальную часть, объяснить устройство клапана управления и силового цилиндра. Указвть, что насос унифицирован с насосом автомобиля ЗИЛ-130. |
|  | Силовой цилиндр представляет собой трубу, в которой перемещается шток с поршнем |  | Показать крепление силового цилиндра. |
| Работа рулевого управления с гидроусилителем руля. | Режимы работы гидроусилителя руля: при прямолинейном движении автомобиля; при повороте автомобиля (направо, налево) ; при проколе управляемого колеса. |  | Используя плакат, объяснить работу гидроусилителя руля на всех ржимах, а также в случае отказа насоса. Объяснить сущность кинематического и силового сложения. |
| 2. Особенности устройства и работа системы тормозов | Назначение тормозов. Требование к тормозам: исправные тормоза должны обеспечивать малый тормозной путь, одновременность начала торможения всех колес, эффективность торможения в соответствии с нормами и надежное торможение автомобиля на месте; на автомобиле установлены два независимых тормоза – рабочий и стояночный. |  | Выяснить опросом. Указать на важность системы тормозов для обеспечения безопасности движения. |
| Рабочий тормоз | Рабочий тормоз состоит из собственно рабочего тормозного механизма и тормозного привода. а) Рабочий тормозной механизм. Механизм состоит из тормозного барабана и тормозных колодок. Особенности устройства переднего рабочего тормозного механизма: имеет разнесенные опоры, каждая колодка имеет свой рабочий тормозной цилиндр; колодки стягиваются двумя пружинами. |  | Используя плакат и материальную часть, объяснить устройство рабочего тормозного механизма, необходимость установки колодок с разнесенными опорами. |
|  | Регулировки рабочего тормозного механизма: эксплуатационная (регулировочными экцентриками); ремонтная (опорными пальцами). |  | Пояснить порядок регулировки |
|  | б) Тормозной привод. Тормозной привод гтдравлический, состоит из тормозной педали, тяг, рычагов, гидровакуумного усилителя, главного тормозного цилиндра, колесных цилиндров и трубопроводов |  | Назначение выяснить опросом. Детали тормозного привода показать на плакате. Устройство рассмотреть на материальной части и плакате. |
|  | Система заполняется тормозной жидкостью ГТЖ-22. Главный тормозной цилиндр выполнен в одной отливке с главным цилиндром сцепления. Внутри цилиндра установлен поршень и клапаны. |  | Объяснить назначение перепускного и компенсационного отверстий и работу клапанов |
|  | Гидровакуумный усилитель служит для уменьшения усилия, прикладываемого к педали рабочего тормоза водителем при торможении автомобиля. Он состоит из камеры, гидравлического цилиндра и клапана управления. |  | Объяснить принцип действия и устройство усилителя, используя плакат и материальную часть. |
|  | в) Работа рабочего тормоза: педаль отпущена; педаль нажата (частичное и экстренное торможение); подтормаживание. |  | Режимы работы рассмотреть с использованием плаката. |
| Стояночный тормоз | Стояночный тормоз: центральный, колодочный, барабанного типа. Состоит из тормозного щита, тормозных колодок разжимного механизма, регулировочного механизма и тормозного барабана |  | Объяснить следящее действие усилителя. Назначение выяснить опросом. Устройство рассмотреть, используя плакат и материальную часть. Объяснить действие стояночного тормоза. |
| III. Заключение | Подвести итог занятия. Ответить на вопросы. Дать задание на самоподготовку. Объявить тему и место проведения следующего занятия |  |  |

Руководитель занятия

_____________________________

(звание, подпись, фамилия)

«_____» ____________ 200__г.