### Додаток  15

### до пункту 9.21 Курсу стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин

ОКРУГЛЕНІ  ДАЛЬНОСТІ

прямого пострілу по мішенях Курсу стрільб

| №№ пп | Вид зброї | Номери мішеней, їх висота та дальність прямого пострілу (м) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6,6а,9а, 10 | 9, 9б,10а, 11а,13б, 14б, 17б, 19а | 7,11, 12б | 8, 8а,17, 17а | 19 | 13,13а | 14, 14а, 12, 12а | 18, 20а,22, 23,23а, 23в |
|  |  | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,35 | 2,6 |
| 1 | 7,62-мм автомат та ручний кулемет (АКМ, РПК) | 350 | 400 | 450 | 500 | – | – | – | 600 |
| 2 | 5,45-мм автомат (АК-74) та 7,62-мм кулемет (ПК, ПКТ) | 400 | 500 | 550 | 600 | – | – | – | 750 |
| 3 | 5,45-мм ручний кулемет (РПК-74) та 7,62-мм снайперська гвинтівка (СВД) | 400 | 500 | 600 | 650 | – | – | – | 800 |
| 4 | 12,7-мм кулемет НСВ, НСВТ | 500 | 550 | 600 | 750 | – | – | – | 900 |
| 5 | 14,5-мм кулемет ПКВТ та вкладні стволи (гармати) | 600 | 650 | 700 | 800 | – | 900 | – | 1050 |
| 6 | 30-мм гармата | – | 700 | 800 | 1000 | 1050 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 7 | РПГ-2, РПГ-18 | – | 50 | 75 | – | 100 | 100 | 100 | – |
| 8 | РПГ-7 | – | 150 | 200 | – | 300 | 300 | 300 | 350 |
| 9 | РПГ-16 | – | 350 | 400 | – | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | 73-мм гармата 2А28 (СПГ) | – | 400 | 500 | – | 750 | 750 | 850 | 850 |
| 15 | 125-мм гармата (практичний снаряд) | – | 650 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 |

Примітки:

1. Дальності прямого пострілу по мішенях, яких немає у таблиці, беруться такими, що дорівнюють  дальностям прямого пострілу по цілях приблизно такої самої висоти.

2. Дальності прямого пострілу для інших видів озброєння та боєприпасів визначаються за відповідними таблицями стрільб.