РАДИОСТАНЦИИ РОТНОЙ СЕТИ.

Радиостанции Р-148, Р-107, Р-159, Р-123, Р-173.

Радиостанция Р-148.

Тактико-технические данные.

Тип – ранцевая, переносная, метрового диапазона волн (по старому УКВ), приёмопередающая, телефонная с частотной модуляцией (ЧМ) и возможностью тонального вызова корреспондента.

Назначение – для беспоисковой и бесподготовочной радиосвязи в звене МСР-МСВ.

Диапазон частот – 37000-51950 кГц (37,0-51,95 мГц) с возможностью установки частоты по шкале через 50 Гц.

Антенны – штыревая антенна высотой 1,5 м используется для работы на ходу и коротких остановках.

Дальность связи – с однотипной радиостанцией, на среднепересечённой местности в любое время суток и года, обеспечивает двухстороннюю связь на дальность не менее 6 км.

Источник питания – одна аккумуляторная батарея типа 10НКГЦ-1Д, которая обеспечивает непрерывную работу радиостанции, при соотношении времени приёма ко времени передачи 5:1, в течении 10 часов. Мощность передатчика радиостанции 1 Вт.

Масса – приемопередатчика с аккумулятором, антенной, переносными ремнями, манипулятором и щекофоном – 3,0 кг.

Радиостанция сохраняет работоспособность в любых климатических условиях при температуре от +50оС до –50оС, при влажности воздуха до 98%.

При эксплуатации зимой необходимо знать и соблюдать следующие правила.

1. Не ставить на снег и лед.

2. Сберегать от попадания влаги и обмерзания.

3. Избегать крутых перегибов и скручивания кабеля.

4. Аккумуляторную батарею хранить под одеждой, для чего в комплекте имеется специальный кабель питания.

5. При внесении радиостанции в теплое помещение протереть сухой ветошью после оттаивания.

Комплект радиостанции.

В комплект поставки радиостанции входит:

- действующий комплект,

- вспомогательное имущество,

- комплект запасного имущества.

В действующий комплект входят:

- приемопередатчик с аккумуляторной батареей 1ОНКГЦ-1Д,

- манипулятором, заплечными ремнями и щекофоном,

- штыревая антенна с чехлом,

- противовес.

В комплект запасного имущества входят:

- аккумуляторная батарея 1ОНКГЦ-1Д,

- штыревая антенна,

- противовес,

- колодка для подключения вынесенной аккумуляторной батареи 1ОНКГЦ-1Д,

- чехол антенны,

- кабель подключения к внешнему источнику питания.

В комплект эксплуатационной документации входят:

- техническое описание и инструкция по эксплуатации,

- формуляр радиостанции,

- инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей.

Органы управления и их назначение.

Приемопередатчик радиостанции и аккумуляторная батарея находятся в алюминиевом корпусе, выполненном методом литья под давлением.

На верхней панели радиостанции размещаются:

- антенный изолятор – для подключения антенны,

- ручка “МГЦ” – для установки частоты в мегагерцах через 1 мгц (от 37 до 51),

- шкала – для установки частоты,

- ручка “КГЦ” – для установки частоты в килогерцах через 50 кгц (от 0 до 950),

- кнопка “ПОДСВЕТ” – для освещения шкалы.

На манипуляторе радиостанции расположены следующие органы управления:

- переключатель рода работ “ВЫКЛ – ВКЛ – ШП” – для включения и выключения питания радиостанции,

- кнопка “ТОН” – для посылки тонального вызова корреспонденту,

- индикаторная лампочка – для контроля за разрядкой батареи 1ОНКГЦ-1Д (загорается при разряжении аккумуляторной батареи до напряжения ниже 10,8 В)

- с правой стороны радиостанции имеется зажим для подключения противовеса.

Эксплуатация радиостанции.

Указания по мерам безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Эксплуатировать аккумуляторную батарею 1ОНКГЦ-1Д при загорании индикаторной лампочки (напряжение ниже 10,88 В), а также накоротко замыкать полюса, так как в том случае батарея становится взрывоопасной при подзарядке.

2. Подключать и отключать аккумуляторные батареи при включенном питании радиостанции.

Подготовка радиостанции к работе.

Для подготовки радиостанции к работе необходимо:

- отстегнуть батарейный отсек, вставить заряженную батарею, соблюдая полярность и снова его пристегнуть,

- развернуть противовоес,

- навести штыревую антенну, вставить ее в антенное гнездо, наклоном в сторону от заплечных ремней и затянуть гайкой антенного замка до упора по часовой стрелке,

- включить питание радиостанции на манипуляторе переключателем в положение “ВКЛ”.

Проверка работоспособности радиостанции.

- напряжение аккумуляторной батареи, при напряжении 10,8 В и ниже зограется лампочка индикатора, при нажатии тангенты “ПЕРЕДАЧА” (немедленно заменить батарею),

- исправность приемника проверяется по появлению шумов в головных телефонах щекофона,

- шумоподавитель проверяется по уменьшению уровня шумов при включении шумоподавителя,

- приемопередатчик проверить на связь между собой (две радиостанции устанавливаются в этом случае на расстоянии 5-10 м друг от друга).

Установка частоты и ведение радиосвязи.

Ручками “МГЦ” и “КГЦ” установить заданную частоту .

Прикрепить с помощью заплечных ремней на спине и пристегнуть к поясному ремню.

Одеть микротелефонную гарнитуру (щекофон) на левое ухо и закрепить эластичной тесьмой вокруг головы.

Связь осуществляется на штуковую антенну, которая наклонена в противоположную сторону от корреспондента. При работе на предельных расстояниях оператор должен ориентировать антенну до наилучшей слышимости, шумоподавтель выключить.

Для вызова корреспондента одновременно нажать тангенту “ПЕРЕДАЧА” и “ТОН”.

Для ведения передачи голосом, нажать только одну тангенту “ПЕРЕДАЧА”, говорить нормальным голосом, внятно, не торопясь.

Во время работы постоянно контролировать состояние аккумуляторных батарей, по загоранию лампочки индикатора.

При работе радиостанции зимой рекомендуется размещать блок питания под верхней одеждой оператора.

Выключение радиостанции.

1. Закончив радиосвязь, поставьте переключатель на манипуляторе в положение “ВЫКЛ”.

2. Снимите радиостанцию из-за спины.

3. Снимите штыревую антенну, очистите ее от грязи и пыли, аккуратно ее сверните и уложите в чехол. (Свертывание антенны производить с верхнего конца).

4. При длительном хранении радиостанции аккумуляторную батарею вынуть и хранить отдельно.

Радиостанция Р-107 М.

Тактико-технические данные.

Тип – широкодиапазонная, метрового (по старому УКВ), ранцевая, переносная, приемопередающая, телефонная с частотной модуляцией (ЧМ), с возможностью дистанционного управления и амплитудного телеграфирования (АТ).

Назначение – для беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи в звене мсб – мср.

Диапазон частот – 20000-52000 кгц (20-52 мгц) с возможностью установки частоты по шкале через 1 мгц, а в пределах мегагерца – с помощью электронно-счетного частотометра (ЭСЧ) по табло через 1 кгц.

Антенны – в радиостанции используются следующие виды антенн:

- штыревая антенна высотой 1,5 м используется для работы на ходу и коротких остановках,

- штыревая антенна высотой 2,7 м (комбинированная) может быть установлена, с помощью специального кронштейна на боорту автомобиля,

- лучевая антенна направленного действия используется для работы и на стоянках и из укрытия. Может быть подвешена на высоту 1 м, или поднята у радиостанции на высоту 5-6 м в направлении на корреспондента.

Дальность связи – с однотипной радиостанцией, на средне-пересеченной местности в любое время суток года, обеспечивает двухстороннюю связь при работе полной местности на расстояния, указанные в таблице:

| АНТЕННЫ | Дальность связи, км |
| --- | --- |
|  | ТЛФ | ЧМ |
| Штырь высотой 1.5 м | 12 | 25 |
| Штырь высотой 2.7 м | 18 | 35 |
| Лучевая 1 м над землей | 25 | 40 |
| Лучевая 5-6 у р/ст | 35 | 50 |

Источники питания - три последовательно соединенных аккумулятора 2НКП-24 обеспечивают непрерывную работу радиостанции при соотношении времени приема ко времени передачи 5:1 :

- в режиме "РАДИО" "МОЩНОСТЬ МАЛАЯ" - 24 часа;

- в режиме "РАДИО" "МОЩНОСТЬ ПОЛНАЯ" - 15 часов.

Предусмотрено подключение внешнего источника питания к клеммам "ПИТАНИЕ" - "КОРПУС" напряжением 7,6 - 8,8 В.

Мощность передатчика при напряжении аккумуляторов 7,2 В не менее:

- 1 Вт в режиме "МОЩНОСТЬ МАЛАЯ";

- 5 Вт в режиме "МОЩНОСТЬ ПОЛНАЯ".

Масса - приемепередатчика с аккумуляторами, гарнитурой, антенной 1,5 м, переносными ремнями и телеграфным ключем - 18,5 кг. Промышленного комплекта с упаковочным ящиком - 56 кг.

Время развертывания - на различные типы антенны:

- штыревую высотой 1,5 или 2,7 м:

отлично - 2 мин.

хорошо - 2 мин 20 сек.

удовл. - 3 мин.

- лучевую напрвленного действия:

отлично - 5 мин.

хорошо - 7 мин.

удовл. - 10 мин.

Условия эксплуатации.

1. Радиостанция сохраняет работоспособность в любых климатических условиях при температуре от -40 С до +50 С, при влажности воздуха 98% и +35 С.

2. Радиостанция непроницаема для дождя и выдерживает погружение в вожу на глубину 0,5 м и в течении 1 часа.

3. Радиостанция работает в условиях тряски на ходу автомобиля по любым дорогам со скоростью до 50 км/ч, выдерживает авиадесантирование парашютным способом в специальном контейнере.

Комплект радиостанции.

В комплект поставки радиостанции входят:

- рабочий комплект радиостанции,

- вспомогательное имущество,

- комплект запасного имущества.

Рабочий комплект радиостанции состоит из:

- приемопередатчика с тремя аккумуляторными батареями 2НКП-24,

- заплечных ремней,

- ремни для переноски,

- сумки радиста.

В сумке радиста хранятся и переносятся:

- антенна штыревая,

- ключ телеграфный,

- антенна лучевая на раме,

- шесть секций штыревой антенны,

- трубка микротелефонная,

- отвертка большая,

- отвертка малая,

- лента изоляционная,

- лампа переносная,

- гарнитура микротелефонная,

- противовес.

Вспомогательное устройство располагается в укладочном ящике и содержит:

- техническое описание и инструкцию по эксплуатации,

- формуляр на радиостанцию,

- фидер РК-75-4-16,

- два комплекта ЗИПа для аккумулятора,

- кронштейн бортовой антенны,

- чехол брезентовый; в нем: растяжка с уголком (4 шт.), стойка верхняя (3 шт.), стойка нижняя (3 шт.), антенна лучевая на раме (1 шт.).

Одиночный комплект запасного имущества располагается в укладочном ящике и содержит:

- аккумуляторные батареи 2НКП-24 - 6 шт.

- антенна штыревая - 1 шт.

- противовес - 1 шт.

- секции штыревой антенны - 14 шт.

- копачек - 4 шт.

- стержень - 1 шт.

- лампочка - 1 шт.

- кольцо - 4 шт.

- стекло защитное - 1 шт.

- прокладка - 4 шт.

- гайка - 12 шт.

- ключ - 1 шт.

- ключ торцовый - 1 шт.

- проволока для предохранителей - 1 шт.

- контакт - 6 шт.

- лампа МН 3,5-0,26 - 1 шт.

- лампа СМН 10-55-2 - 8 шт.

Органы управления и их назначение.

Приемопередатчик радиостанции и аккумуляторные батареи находятся в штампованном, из алюминиевого листа, высокой коррозиустойчивостью корпусе, имеющем защитное покрытие. На передней панели радиостанции размещаются следующие органы управления:

- индикатор - для проверкм напряжения аккумуляторов и мощности в антенне,

- ручка "АТ.НАСТР." - для настройки в режиме АТ,

- переключатель рода работ "АТ.ПРД.", "АТ.ПР.", "РАДИО", "Д.УПР.", "СЛ.СВ.",

- кнопка "7,2 В" - для проверки напряжения аккумуляторов,

- кнопка "КГЦ" - для включения питания ЭСЧ,

- гнездо "МГЦ" - для отсчета частоты мгц по шкале,

- табло ЭСЧ "КГЦ" - для отсчета частоты кгц,

- ручка "УСТ.кгц" - для установки частоты в кгц,

- фиксатор - для фиксирования положения ручки "УСТ.кгц".

Сверху радиостанции имеется:

- крепление - для установки телеграфного ключа,

- ручка "УСТ.мгц" - для установки частоты по шкале мгц,

- антенный изолятор - для подключения анттенны.

С левой стороны радиостанции имеется:

- две фишки - для подключения микротелеыонной гарнитуры,

- ниша, в ней размещены: переключатель "МОЩНОСТЬ ПОЛНАЯ", "МОЩНОСТЬ МАЛАЯ", "ОТКЛ" - для включения радиостанции на различные мощности,

- кнопка "ВЫЗОВ" - для вызова корреспондента в режиме "РАДИО" или телефониста - при работе в режиме "СЛ.СВ",

- кнопка "НАСТР. АНТЕННЫ" - для автоматической настройки тока антенны.

С правой стороны радиостанции имеется:

- зажим - для подключения противовеса,

- ниша, в ней размещены:

- клемма "ПИТАНИЕ" - для подключения плюса внешнего источника питания,

- клемма "КОРПУС" - для подключения минуса внешнего источника питания или провода линии дистанционного управления.

- клемма "ЛИНИЯ" - для подключения провода линии дистанционного управления.

Эксплуатация радиостанции.

Указания по мерам безопасности:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Подключать и отключать аккумуляторную батареи при включенном питании радиостанции.

2. Замыкать полюса аккумуляторных батарей.

3. Проверять наличие напряжения на клеммах и проводниках прикосновением к ним рукой или токопроводящим предметом.

4. Принимать меры предосторожности от попадания электролита на открытые участки кожи.

Подготовка радиостанции к работе.

Органы управления радиостанцией должны находиться в седующем исходном положении:

- тумблер "МОЩНОСТЬ" в положении "ОТКЛ",

- переключатель рода работ в положении "РАДИО",

- стопор "УСТ.кгц" в зафиксированном состоянии.

Откройте крышку аккумуляторного отсека, установите аккумуляторы в отсек, закройте крышку отсека и заверните винты.

Подключите штыревую антенну, вставьте основанием в антенное гнездо и поверните ее против часовой стрелки до упора, затяните зажим по часовой стрелке.

Включите радиостанцию, поставив тумблер "МОЩНОСТЬ" в положение "МОЩНОСТЬ МАЛАЯ".

Проверка работоспособности радиостанции.

1. Напряжение аккумуляторных батарей. Нажмите кнопку "7,2", при нормальном напряжении аккумулятора стрелка индикаторного прибора должна находиться в пределах закркшенного сектора.

2. Исправность приемника проверяется по появлению шумов в головных телефонах микротелефонной гарнитуры.

3. Исправность микротелефонной гарнитуры проверяется прослушиванием собственного голоса в головных телефонах при разговоре (продуванием) перед микрофоном при нажатии тангенты микротелефонной гарнитуры.

4. Настройка антенны - по отклонению стрелки индикаторного прибора при нажатии кнопки "НАСТР.АНТЕННЫ" в течении 1-2 сек.

5. Передатчика - по отклонению стрелки индикаторного прибора при нажатии на тангенту микротелефонной гарнитуры.

Установка частоты и настройка радиостанции.

1. Расфиксируйте стопор ручки "УСТ.КГЦ".

2. Нажмите кнопку "КГЦ" и ручкой "УСТ.МГЦ" установите мегагерцы требуемой частоты по шкале "МГЦ".

3. Вращая ручку "УСТ.КГЦ" установить мегагерцы шкалы "МГЦ" над знаком "0" правой части визира. На цифровом табло, при этом установить "000".

4. Вращая ручку "УСТ.КГЦ" по часовой стрелке, установите килоегрцы заданной частоты и зафиксируйте ручки "УСТ.КГЦ". При переходе на другую частоту - действия, описанные в пунктах 1,2,3.

5. Нажмите кнопку "НАСТР.АНТЕННЫ" и держите ее до максимального отклонения стрелки индикаторного прибора, через 1-2 сек. отпустите ее.

Ведение радиосвязи в режмие "РАДИО".

1. Для вызова корреспондента нажать ангенту микротелефонной гарнитуры и кнопку "ВЫЗОВ". После передачи вызова тангенту и кнопку отпустить.

2. При передаче команд, сигналов, управления нажать тангенту и говорить в микротелефон нормальным голосом, внятно, не торопясь, держа микрофон на расстоянии 5-6 см от рта.

3. При каждом изменении места расположения радиостанции необхдимо произвести подстройку антенны.

Работа радиостанции, вынесенной с пункта управления.

А. "СЛ.СВ." - служебная связь.

Для осуществления работы, вынесенной с пункта управления (ПУ) радиостанции, необходимо:

1. Соединить телефонный аппарат ТА-57 на ПУ полевым двухпроводным кабелем с зажимами радиостанции "ЛИНИЯ" и "КОРПУС".

2. Переключатель режима работ поставить в положение "СЛ.СВ.".

3. Посылка вызова на телефонный аппарат осуществляется нажатием кнопки "ВЫЗОВ". В телефонах микротелефонной трубки ТА-57 прослушивается зуммер.

4. Вызов радиста с телефонного аппарата ПУ осуществляется вращением ручки индуктора телефонного аппарата. В телефонах микротелефонной гарнитуры радиостанции прослушиваются звуковые колебания, издаваемые срабатыванием реле радиостанции.

5. При ведении служебной связи с телефонистом нажмите тангенту микротелефонной трубки. В режиме "СЛ.СВ." радиостанция работает как телефонный аппарат и только на прием. В наушниках головных телефонов прослушиваются шумы приемника. При вызове корреспондентом немедленно перейти на работу по радио, переводя переключатель из положения "СЛ.СВ." в положение "РАДИО".

B. "Д.УПР." - дистанционное управление.

1. При ведении радиосвязи с телефонного аппарата ПУ (дистанционно), переключатель режима работ перевести из положения "СЛ.СВ." в положение "Д.УПР.".

2. Управление радиостанцией (прием, передача) в этом случае осуществляется с телефонного аппарата, нажатием клапана микротелефонной трубки (при передаче клапан нажать, при приеме - отпустить).

3. Радист, перед включением радиостанции в режим "Д.УПР.", обязан предупредить абонента словами "БУДЕТЕ ГОВОРИТЬ ПО РАДИО".

4. При ведении переговоров по радио, дистанционно с телефонного аппарата, руководствуются правилами, установленными для передачи команд по радио.

Выключение радиостанции.

1. Закончив радиосвязь, поставьте тумблер "МОЩНОСТЬ" в положение "ОТКЛ.".

2. Снимите антенну, отключите микротелефонную гарнитуру, очистите их от пяли и грязи, аккуратно сверните и уложите все в сумку радиста (свертывание антенны производится с верхнего конца).

Радиостанция Р-159.

Тактико-технические данные.

Тип – широкодиапазонная, ранцевая, переносная, метрового диапазона (УКВ), приемопередающая, телефонная с частотной модуляцией (ЧМ), с возможностью дистанционного управления и узкополосного телеграфирования (Р-159 с УНЧ - возимая).

Назначение – для бесперебойной и бесподстроечной радиосвязи в звене МСБ – МСР.

Диапазон частот – 30000-75999 кгц (30-75,999 мгц) с возможностью установки частоты по шкале через 1 кгц.

Антенны – в радиостанции используются следующие виды антенн:

- штыревая - высотой 1,5 м используется для работы на ходу и коротких остановках,

- штыревая (комбинированная) - высотой 2,7 м, используется для работы на ходу и коротких остановках. Может устанавливаться, с помощью специального кронштейна на на борту автомобиля,

- лучевая антенна направленного действия - длиной 40 м, используется для работы на стоянках и из укрытия. Может быть подвешена на высоту 1 м, или поднята у радиостанции высоту 5-6 м, в направлении на корреспондента.

Дальность связи - с однотипной радиостанцией, на среднепересеченной местности в любое иремя суток и года, обеспечивает двухстороннюю связь на расстояния, указанные в таблице:

| АНТЕННЫ | Дальность связи, км |
| --- | --- |
|  | ТЛФ 30-50--------------50-75,999 | ТЛГ 30-50--------------50-75,999 |
| Штырь высотой 1.5 м | 10-12 | 15-18 |
| Штырь высотой 2.7 м | 12-18 | 20-25 |
| Лучевая подв. 1 м у земли | 30-35 | 40-50 |

Источники питания - два параллельно соединенных аккумулятора 1ОНКБН-3,5 с напряжением 12 В обеспечивают непрерывную работу радиостанции при соотношении времени приема ко времени передачи 5:1 в течение 9 часов.

Радиостанция с блоком усилителя низкой частоты (УНЧ), устанавливаемая в кабине автомобиля УАЗ-469, ГАЗ-66, ЗИЛ-131, питается от их аккумулятора напряжением 12 В, или от их аккумуляторных батарей 1ОНКБН-3,5.

Масса - приемопередатчика с аккумуляторами, гарнитурой, антенной 1,5 м, переносными ремнями и телеграфным ключом - 11,3 кг.

Радиостанция с УНЧ - возимая.

Время развертывания на различные типы антенны:

- штыревую высотой 1,5 или 2,7 м:

отлично - 2 мин.

хорошо - 2 мин 20 сек.

удовл. - 3 мин.

- лучевую направленного действия:

отлично - 5 мин.

хорошо - 7 мин.

удовл. - 10 мин.

Условия эксплуатации.

1. Радиостанция сохраняет работоспособность в любых климатических условиях при температуре от -40оС до +50оС.

2. Радиостанция непроницаема для дождя и выдерживает погружение в воду на глубину 0,5 м и в течении 1 часа.

3. Радиостанция работает в условиях тряски на ходу автомобиля по любым дорогам со скоростью до 60 км/ч, выдерживает авиадесантирование парашютным способом в специальном контейнере типа ГК-30.

Комплект радиостанции.

В комплект поставки радиостанции входят:

- рабочий комплект радиостанции,

- вспомогательное имущество,

- комплект запасного имущества.

Рабочий комплект радиостанции состоит из:

- приемопередатчика с двумя аккумуляторными батареями (1ОНКБН-3,5),

- заплечных ремней,

- сумки радиста.

В сумке радиста переносятся:

- антенна штыревая,

- гарнитура микротелефонная,

- ключ телеграфный,

- лампа переносная,

- отвертка малая,

- отвертка большая,

- ключ торцовый,

- антенна на ремне,

- противовес 1,3 кг,

- секции штыревой антенны - 6 шт,

- лента изоляционная.

Вспомогательное имущество содержит: чехол брезентовый, в нем:

- растяжка с уголком - 4,

- стойка верхняя - 3,

- стойка нижняя - 3.

Комплект запасного имущества содержит:

- антенна штыревая - 1,

- гарнитура микротелефонная - 1,

- антенна лучевая на раме - 1,

- противовес - 1,

- секции штыревой антенны - 6,

- втулка - 6,

- колпачок - 2,

- лампа накаливания - 1,

- батарейка аккумуляторная - 4,

- комплект ЗИП для аккумуляторов.

Органы управления и их назначение.

Корпус радиостанции изготовлен методом штамповки из алюминиевого листа и состоит из двух частей: верхней - для приемопередатчика, нижней - для аккумуляторов, соединяемых специальными винтами.

На передней (верхней) панели радиостанции размещаются следующие органы управления:

- индикаторный прибор - для контроля напряжения первичного источника и мощности в антенне,

- ручка переключателя частоты десятков мгц,

- ручка переключателя частоты единиц мгц,

- ручка переключателя частоты сотен кгц,

- ручка переключателя частоты десятков кгц,

- ручка переключателя частоты единиц кгц,

- фишка для подключения микротелефонной гарнитуры,

- антенное гнездо для подключения антенны,

- клемма (зажим) корпус,

- клемма (зажим) линия,

- переключатель режимов работы "ТЛФ-ТЛГ", "ПШ-ТЛГ ДУ",

- микротумблер "ВКЛ", "ОТКЛ" - для включения и выключения радиостанции,

- кнопка "ВЫЗОВ" - "НАПР" - для посылки сигналов вызова и проверки напряжения аккумулятора,

- кнопка "НАСТР" - для автоматической настройки тока в антенне,

- крепление для установки телеграфного ключа.

Эксплуатация радиостанции.

Указания по мерам безопасности:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Подключать и отключать аккумуляторные батареи при включенном питании радиостанции.

2. Замыкать полюса аккумуляторных батарей.

Подготовка радиостанции к работе.

Органы управления радиостанцией должны находиться в следующем исходном положении:

- микротумблер "ВКЛ-ВЫКЛ" - в выключенном положении,

- переключатель режимов - в положении "ТЛФ",

- переключатель десятков мгц - в положении 3,

- переключатель единиц мгц, сотен кГц, десятков кГц, единиц кГц - в положении 0.

Отстегните аккумуляторный отсек, установите аккумуляторные батареи, соблюдая полярность, пристегните аккумуляторный отсек. Подключите микротелефонную гарнитуру.

Взведите штыревую антенну, вставьте основанием в антенное грездо и поверните ее против часовой стрелки до упора, затяните зажимом по часовой стрелке. Включите микротумблер "ВКЛ".

Проверка работоспособности радиостанции.

1. Напряжение аккумуляторных батарей. Нажмите кнопку "ВЫЗОВ-НАПР", при нормальном напряжении аккумулятора стрелка индикаторного прибора должна находиться в пределах закрашенного сектора.

2. Исправность приемника проверяется по появлению шумов в головных телефонах микротелефонной гарнитуры.

3. Исправность микротелефонной гарнитуры проверяется прослушиванием собственного голоса в головных телефонах при разговоре (продуванием) перед микрофоном при нажатии тангенты микротелефонной гарнитуры.

4. Передатчик по настройке на антенну при нажатой кнопке "НАСТР." в течение 1-2 сек. или нажатой тангенте микротелефонной гарнитуры и кнопки "ВЫЗОВ" по отклонению стрелки индикаторного прибора и самоподслушиванию сигнала вызова.

Установка частоты и настройка радиостанции.

1. Ручками переключателей мгц установите десятки и единицы мегагерц. Затем ручками переключателей кгц установите сотни, десятки и единицы килогерц (например, частота 34218).

2. Нажмите кнопку "НАСТР" и держите ее до максимального отклонения стрелки индикаторного прибора, через 1-2 сек - отпустите ее.

Ведение радиосвязи в режиме "ТЛФ".

1. Для вызова корреспондента нажмите тангенту микротелефонной гарнитуры и кнопку "ВЫЗОВ", после передачи вызова отпустите кнопку "ВЫЗОВ" и тангенту микротелефонной гарнитуры.

2. При передаче команд и сигналов управления нажать тангенту и говорить в микротелефон нормальным голосом, внятно, не торопясь, держа микрофон на расстоянии не более 5-6 см от рта.

Работа на радиостанции в режиме дистанционного управления (ДУ).

1. Переключатель режима работ поставьте в положение "ДУ4".

2. К клеммам "ЛИНИЯ" и "КОРПУС" подключить 2-х проводную линию полевого кабеля от телефонного аппарата ТА-57 (ТА-57М).

3. Переключение радиостанции с приема на передачу и обратно осуществляется клапаном микротелефонной трубки телефонного аппарата.

Выключение радиостанции.

1. Закончив радиосвязь, поставьте микротумблер "ВКЛ" в положение "ОТКЛ".

2. Снимите штыревую антенну, отсоедините микротелефонную гарнитуру, очистите их от пыли и грязи, аккуратно сверните и уложите все в сумку радиста (свертывание антенны производится с верхнего конца).

Радиостанция Р-123.

Тактико-технические данные.

Радиостанция приемопередающая, УКВ, телефонная, с частотной модуляцией, с подавителем шумов. Выполнена по тарнсиверной схеме и обеспечивает виды связи:

- телефонную связь симплексом,

- телефонную связь электрическим полудуплексом,

- дежурный прием.

Служит для двухсторонней круглосуточной связи между машинами в движении и на стоянке.

Диапазон частот - 20-51,5 мгц (1-й поддиапазон - 20-30,75 и 2-й - 35,75-51,5 мгц), обеспечивает связь от -50оС до +50оС при относительной влажности до 98%, дальность связи - до 20 км, с подавителем шумов до 13 км, на телескопическую антенну - до 75 км. Имеет механизм, обеспечивающий подготовку и фиксацию 4-х любых частот диапазона.

Потребляемая мощность:

при передаче - 9,6 а (250 Вт)

при приеме - 5 а (150 Вт)

при дежурном приеме - 3 а (80 Вт).

Комплект радиостанции.

В комплект поставки радиостанции входят:

- приемопередатчик с амортизационной рамой,

- блок питания,

- комплект антенного устройства,

- соединительные кабели,

- ящик с запасным имуществом,

- штыревая антенна в чехле,

- шнур с нагрудным переключателем,

- техническое описание и инструкция по эксплуатации в чехле,

- шлемофон с ларинго-телефонной гарнитурой.

Проверка работоспособности радиостанции.

- установить переключатель рода работы в положение "Симплекс".

- переключатель "Фиксир. волны" - "Плавный поддиапазон" (1 или 2); в этом случае механизмы установки частоты и настройки антенны будут расфиксированы, благодаря чему можно будет значительно быстрее проверить работоспособность радиостанций по всему рабочему диапазону частот;

- ручку "Шумы" повернуть против хода часовой стрелки до упора, т. е. в положение максимального шума в телефонах;

- переключатель "Контроль напряжения - Работа" - в основное рабочее положение "Работа 1";

- ручку "Громкость" регулятора громкости - в положение максимальной громкости;

- тумблер "Шкала" в положение "ВКЛ";

- тумблер "Питание" в положение "ВКЛ" (загорается лампочка подсветки микрошкалы);

- вращая ручку "Установка частоты", прослушать работу приемника по всему диапазону, при исправном приемнике в телефонах шлемофона будет прослушиваться характерный шум, изменяющийся при вращении ручки "Громкость";

- если на какой-либо частоте принимается сигнал посторонней работающей радиостанции, то собственные шумы в телефонах могут и не быть, но в этом случае должна прослушиваться работа этой радиостанции;

- проверить работоспособность подавителя шумов; при вращении ручки "Шумы" по ходу часовой стрелки уровень шумов должен уменьшаться, а при вращении против часовой стрелки - увеличиваться;

- проверить работу в режиме дежурного приема, переключив переключатель рода работы в режим "Деж. прием"; при переводе рычага нагрудного переключателя в положение "ПРД" радиостанция не должна переключаться на передачу;

- проверить градуировку, для чего вращая ручку "Установка частоты", подвести калибровочную точку, обозначенную на шкале треугольником, под визир волны;

- нажать кнопку "Тон-вызов" и, вращая ручку "Установка частоты", добиться нулевых биений в телефонах шлемофона; нулевые биения представляют собой момент пропадания тона биений при переходе его от высокого к низкому и затем при дальнейшем вращении ручки "Установка частоты" от низкого к высокому. При этом допустимо смещение калибровочной точки от риски визира не более 1/5 деления шкалы. При больших смещениях необходимо произвести коррекцию частоты радиостанции в том порядке, как это изложено в Инструкции по эксплуатации радиостанции Р-123.

Проверить работоспособность передатчика, для чего

- переключатель рода работ поставить в положение "Симплекс";

- перевести (нажать) рычаг нагрудного переключателя в положение "ПРД" при этом включается передатчик и в телефонах должен прослушиваться легкий фон от работы преобразователей блока питания;

- на любой частоте каждого поддиапазона произвести настройку "антенной цепи" ручкой "Настройка антенны" по максимальному отклонению стрелки прибора индикатора и наиболее яркому свечению неоновой лампочки; при этом нужно иметь ввиду, что для настройки антенной цепи может потребоваться многократное вращение ручки "Настройка антенны", так как одному повороту конденсатора настройки антенны соответствует 12 оборотов ручки; при вращении ручки настройки антенны появляется несколько максимумов отклонения стрелки прибора, число которых зависит от частоты и высоты антенны; настройку антенной цепи (передатчика) на максимум от даваемой мощности необходимо производить по стрелочному прибору-индикатору, т.к. по неоновой лампочке труднее отметить максимум тока: если отклонение стрелки мало, то надо переключатель "Контроль напряжения - Работа" поставить в положение "Работа 2";

- проверить модуляцию передатчика по всему диапазону, для чего произвести громко звук "А" или счет "раз-два-три", при этом в телефонах должна прослушиваться своя передача (самопрослушивание);

- нажатием кнопки "Тон-вызов" проверить работу тонального вызова, при этом в телефонах должен прослушиваться тон фонического вызова (свист);

- поставить рычаг нагрудного переключателя в положение "ПРД";

- поставить переключатель рода работы в положение "Дуплекс";

- произнести громко и отчетливо счет "раз-два-три", при этом с произношением первого слова радиостанция автоматически переключается на передачу и остается в этом режиме до окончания счета, стрелка прибора отклоняется, в телефонах прослушивается вся передача.

Проверить работу механизма автоматики:

- открыть круглую крышку барабана и проверить затяжку винтов-фиксаторов,

- зафиксировать винты-фиксаторы всех четырех волн, закрыть крышку барабана,

- зафиксировать фиксатор ручки "Настройка антенны",

- переключатель "Фикс. волны - Плавный поддиапазон" поставить в положение 1-й фиксированной волы и проверить работу автоматики. После нескольких секунд работы электродвигатель останавливается, что видно по прекращению вращения ручек "Установка частоты" и "Настройка антенны". Переключатель "Фикс. волны - Плавный поддиапазон" поставить поочередно в положение "2", "3", "4" фиксированных волн и каждый раз проверить работу механизмов.

Настройка радиостанции.

- все органы управления на панели радиостанции установить так, как указано при проверке радиостанции;

- переключатель "Фикс. волны - Плавный поддиапазон" установить в положение 1 и дождаться полной остановки вращающихся ручек;

- открыть крышку барабана и расфиксировать фиксатор №1;

- ручкой "Установка частоты" по шкале установить частоту и зафиксировать фиксатор, не нарушая установки частоты, закрыть крышку барабана;

- тумблер (под лампочкой "1") установить в положение "Плавный поддиапазон" (1 или 2), соответствующее заданной частоте связи;

- рычаг нагрудного переключателя поставить на "ПРД";

- расфиксировать фиксатор ручки "Настройка антенны", повернув его влево на 2-3 оборота, а самой ручкой "Настройка антенны" настроить антенную цепь радиостанции на максимальную мощность отдачи в антенну, после настройки антенны зафиксировать ручку;

- проверить модуляцию передатчика ("раз-два-три");

- переключить радиостанцию на прием;

- повторить эти операции для фиксированных волн "2", "3", "4".

Радиостанция Р-123 М

Тактико-технические характеристики

Радиостанция Р-123М предназначена для радиосвязи между бронеобъектами, а в войсках РХБ защиты – между разведывательными машинами (УАЗ-469 рх, БРДМ рх). Радиостанция обеспечивает круглосуточную, уверенную, двухстороннюю радиосвязь на стоянке и в движении бронеобъекта (разведывательной машины) как с одношинной радиостанцией, так и с другими радиостанциями, имеющими совместимость по диапазону и частотной модуляции.

На любой из 4-х заранее подготовленных частот радиостанция обеспечивает беспоисковое и бесподстроечное ведение связи.

Радиостанция Р-123М приемопередающая, телефонная, УКВ с ЧМ выполнена на трансиверной схеме и обеспечивает следующие режимы работы:

дежурный прием;

радиотелефонную связь симплексом.

Диапазон рабочих частот 20 – 51 мГц разбит на два поддиапазона 20 – 35,75 мГц и 35,75 мГц – 51,5 мГц.

Радиостанция имеет 1261 рабочую частоту, интервал между частотами 25 мГц. Перестройка с одной частоты на другую производится плавно по оптической шкале.

Радиостанция имеет антенну – четырехметровый штырь, состоящую из четырех стальных составных штырей, а также аварийную антенну (провод ЛПРГС – 3 метра).

Радиостанция рассчитана на работу со шлемофоном, имеющим электромагнитные ларингофоны типа ЛЭМ и низкоомные телефоны ТА-56М.

Радиостанция обеспечивает работу как через переговорное устройство Р-124, так и без него.

Мощность передатчика не менее 20 Вт, что соответствует 39 вольтам на 75 сопротивлениях эквивалента антенны.

Девиация частоты передатчика – 4,5 – 7 кГц.

Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 10:1 при выключенном подавителе шумов не хуже 3 мкВ, при включенном подавителе шумов – не хуже 6 мкВ.

Дальность связи при работе на четырехметровую антенну на среднепересеченной местности при скорости движения объекта до 40 км/час:

при включенном подавителе шумов – не менее 20 км;

при включенном подавителе шумов – до 13 км.

Дальность связи при работе радиостанции Р-123 М с радиостанцией другого типа определяется радиусом действия менее мощной радиостанции.

Электропитание радиостанции осуществляется от бортовой сети постоянного тока 12 и 24 вольта.

Радиостанция допускает непрерывную работу при условии отношения времени приема ко времени передачи 3:1 (непрерывная работа на передачи не должна превышать 10 мин.).

Время работы в режиме дежурного приема не ограничено.

Потребляемая мощность от бортовой сети:

при работе на передачу – 230 Вт;

при работе в режиме дежурного приема – 80 Вт.

Радиостанция сохраняет работоспособность в интервале температур от +500 С до –500С.

Вес полного комплекта радиостанции – 45 кг. Радиостанция обслуживается одним оператором. В состав радиостанции входят следующие составные части:

приемопередатчик;

блок питания;

антенное устройство;

кабель питания;

высокочастотный кабель;

ящик с запасным имуществом.

Подготовка радиостанции к работе

Настройку радиостанции проводить в следующей последовательности:

1. Надеть и подогнать шлемофон.

2. Переключатель рода работ поставить в положение СИМПЛЕКС.

3. Ручку ШУМЫ повернуть влево до упора, т.е. установить максимальные шумы приемника.

4. Переключатель КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ поставить в положение РАБОТА.

5. Тумблер ШКАЛА поставить в положение ВКЛ.

6. Тумблер ПИТАНИЕ поставить в положение ВКЛ.

7. Ручку регулятора ГРОМКОСТЬ повернуть вправо до упора, т.е. установить максимальную громкость.

8. Переключатель «Фиксир. Частоты – плавный поддиапазон» установить в положение «1», дождаться остановки ручек УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ и НАСТРОЙКА АНТЕННЫ.

9. Открыть крышку люка барабана на лицевой панели и ослабить фиксатор «1», повернув его против часовой стрелки так, чтобы шлиц встал перпендикулярно красной окружности. Ослабление фиксатора производить специальным ключом, закрепленным на кожухе радиостанции.

10. Ручкой УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ по шкале радиостанции установить заданную частоту под визир (установка частоты всегда производится по подвижному визиру); затянуть фиксатор, установив паз фиксатора на одной линии с кольцевым пазом на барабане, и закрыть крышку люка на лицевой панели. При затяжке фиксатора нужно следить за тем, чтобы не сбилась установленная по шкале частота.

11. Тумблером, расположенным под лампочкой «1», установить диапазон, соответствующий заданной частоте.

12. Нажать тангету нагрудного переключателя в положение ПРД.

13. Ослабить фиксатор ручки НАСТРОЙКА АНТЕННЫ, повернув его влево на 2-3 оборота, и ручкой НАСТРОЙКА АНТЕННЫ настроить антенную цепь радиостанции на максимум отдаваемой мощности.

В радиостанции применены два индикатора настройки антенной цепи – стрелочный (прибор) и световой (неоновая лампочка).

14. Проверить модуляцию. При произношении громкого «А» оно должно прослушиваться в телефонах шлемофона.

15. Перевести радиостанцию в режим ПРИЕМ, отпустив рычаг тангеты нагрудного переключателя.

16. Повторить операции 8-15 для фиксированных частот «2», «3», «4».

Специальной настройки приемника не производится: приемник настраивается автоматически одновременно с настройкой передатчика.

Настройку радиостанции следует производить на такое количество штырей антенны, при котором в дальнейшем будет вестись связь. При изменении высота антенны максимум настройки смещается, поэтому следует подстроить антенную цепь.

Радиостанция Р-173.

Тактико-технические данные.

Радиостанция Р-173 является приемопередающей ультрокоротковолновой (УКВ) комплексной с частотной модуляцией и предназначена для обеспечения двусторонней телефонной радиосвязи между подвижными объектами при движении и на стоянке.

Радиостанция обеспечивает беспоисковое вхождение в связь и бесподстроечное ведение связи на любой из десяти заранее подготовленных частот.

1. Диапазон частот - 30000-75999 кГц.

2. Шаг сетки частот - 1 кГц.

3. Радиостанция имеет 10 заранее подготовленных частот. Среднее время перехода с одной ЗПЧ на другую не более 3 сек.

4. Радиостанция работоспособна в интервале температур от -50оС до +50оС.

5. Электропитание от бортовой сети постоянного тока под напряжением - 27 В.

6. Масса основного комплекта радиостанции - не более 43 кг.

6. Радиостанция обеспечивает дальность связи на среднепересеченной местности на стоянке и в движении на основную 2-х метровую штыревую антенну - до 20 км.

Комплект радиостанции.

Радиостанция Р-173 состоит из:

1. Приемопередатчика, в который входят:

- блок приема;

- синтезатор частот;

- запоминающее устройство;

- перестраиваемый фильтр;

- усилитель мощности;

- антенно-согласующее устройство;

- возбудитель;

- блок питания.

2. Монтажного комплекта антенного устройства.

3. Комплекта ЗИП.

4. Кабеля ВЧ.

5. Кабеля НЧ.

В комплект радиостанции помимо этого входит эксплуатационная документация.

Органы управления и контроля.

1. Табло "ЗПЧ и частота", кгц для цифровой индикации номера ЗПЧ и рабочей частоты.

2. Световой индикатор тонального вызова "Вызов".

3. Тумблер подавитель помех.

4. Планка для карандашных пометок.

5. Световой индикатор режима передачи "ПРД".

6. Тумблер "Мощность" для перевода радиостанции в режим малой или полной мощности.

7. Кнопка "Тон" для полноты тонального вызова.

8. Тумблер "Подавитель шумов".

9. Клемма корпуса для подключения к массе объекта (минусовая шина бортсети).

10. Высокочастотный разъем для подключения антенны или БАФ.

11. Ручка "Громкость ПРМ" для регулирования громкости сигнала радиоприемника Р-173 при совместной работе с ним.

12. Тумблер включения питания радиостанции "Питание".

13. Два тумблера "ПУ-ОА" для комутации радиостанции при режимах работы с переговорным устройством или оконечной аппаратурой.

14. Ручка регулятора громкости "Громкость".

15. Пробка "ОГ" корректора частоты опорного генератора.

16. Пробка "УГ" корректора частоты управляемого генератора.

17. Пробка "НЧ ОА" регулятора выходного уровня НЧ тракта ОА.

18. Тумблер "Запись - Работа".

19. Кнопка "Сброс" для стирания ЗПЧ.

20. Разъем "ПРМ" для подключения радиоприемника Р-173 при совместной работе с ним.

21. Разъем "НЧ" для подключения переговорного устройства, нагрудного переключателя со шлемофоном и оконечной аппаратурой.

22. Разъем "ДУ" для управления работой БАФ или дистанционного управления радиостанцией.

23. Разъем "ВС" для подключения плюсовой шины бортсети объекта.

24. Десять кнопок выбора и подготовки ЗПЧ.

25. Памятка "Установка ЗПЧ".

Эксплуатация радиостанции.

1. Подготовка радиостанции к работе:

- осмотр радиостанции;

- установка антенны;

- подготовка радиостанции к работе в режиме ПУ и ОА (для чего перевести тублер ПУ-ОА в нужное положение);

Подготовка рабочих частот.

Радиостанция обеспечивает работу на 10 заранее подготовленных частотах.

Для подготовки ЗПЧ:

- включите радиостанцию установкой тумблера "Питание" на передней панели в положение "ВКЛ".

- переключите тумблер "Запись - Работа" в положение "Запись". При этом загрится табло "Частота, кгц".

- включите нужную ЗПЧ, нажав кнопку с соответствующей цифрой (эта цифра появится на табло ЗПЧ).

- нажмите до упора кнопку "Сброс" - погаснет табло "Частота, кгц".

- наберите нужную частоту, нажимая до упора последовательно пять кнопок с соответствующими цифрами, которые будут высвечиваться на табло "Частота, кгц".

- нажмите до упора кнопку с цифрой, соответствующей номеру следующей ЗПЧ и повторите операции по набору частот.

- аналогично устанавливайте частоты всех или нескольких отдельных ЗПЧ. Для предотвращения возможного сбоя записанной информации запрещается при подготовке ЗПЧ одновременно нажимать две или более кнопок, выключать питание радиоприемника.

Окончив подготовку ЗПЧ, установите тумблер "Запись - Работа" в положение "Работа" при этом табло "Частота, кгц" погаснет, а кнопка "Сброс" заблокируется. Недожатие кнопки, наличие неоднократного переключения в ней может привести к ошибкам при наборе частоты и переходу на другую ЗПЧ. В этом случае необходимо повторить набор частоты.

Проверка работоспособности в режиме ПУ.

Подготовьте радиостанцию для работы в режиме ПУ, для чего установите исходное положение органов управления:

- тумблер "ПУ-ОА" в положение "ПУ".

- тумблер "Подавитель шумов" - в положение "ВЫКЛ".

- тумблер "Мощность" в положение "Полная".

- тумблер "Запись-Работа" в положение "Работа".

- регулятор "Громкость" - в среднее положение.

- регулятор "Громкость ПРМ" - в крайнее левое положение.

Переведите радиостанцию на выбранную ЗПЧ, для этого нажмите до упора кнопку выбранной ЗПЧ даже в том случае, если эта частота была подготовлена последней. На табло ЗПЧ засветится нужный номер. После отпускания кнопки проконтролируйте наличие кратковременного свечения индикатора "ПРД". Окончание свечения индикатора свидетельствует об окончании автоматической настройки радиостанции и ее готовности к работе.

Нажмите тангенту нагрудного переключателя и произнесите громко "А" - свечение индикатора "ПРД" и наличие самопрослушивания в телефонах шлемофона говорят об исправности передающего тракта радиостанции. Регулятором "Громкость" установите нормальную громкость прослушивания речи.

Отпустите тангенту нагрудного переключателя. В телефонах будет прослушиваться равномерный шум. Установите тумблер "Подавитель шумов" в положение "ВКЛ". Громкость шумов резко уменьшается. Это говорит об исправной работе подавителя шумов. Поочередно нажимая до упора соответствующие кнопки, проверьте работоспособность радиостанции на других ЗПЧ, выделенных для работ.

Порядок ведения переговоров по открытым каналам связи.

Порядок передачи команд (сигналов) и постановки задач по радио.

Порядок передачи команд (сигналов):

- позывной вызываемой радиостанции - 1 раз;

- слово "я" и позывной радиостанции - 1 раз;

- содержание команды (сигнала) - 1 раз;

- слово "я" и позывной радиостанции - 1 раз;

- слово "прием" - 1 раз;

ПРИМЕРЫ:

1. "Ястреб-10, я - Сокол-15, увеличить скорость, я - Сокол-15, прием".

2. "Ястреб-10, я - Сокол-15, скорость движения 30 км/ч, я - Сокол-15, прием".

3. "Ястреб-10, я - Сокол-15, 666, я - Сокол-15, прием".

На принятую команду (сигнал) немедленно дается подтверждение точным повторением команды (сигнала) или только словом "понял" с указанием своего позывного.

4. "Сокол-15, я - Ястреб-10, понял, увеличить скорость, я - Ястреб-10, прием".

5. "Сокол-15, я - Ястреб-10, понял, скорость движения 30 км/час, я - Ястреб-10, прием".

6. "Сокол-15, я - Ястреб-10, понял, 666, я - Ястреб-10, прием."

7. "Понял, я - Ястреб-10, прием".

Подтверждение на принятую команду (сигнал) может даваться также подачей соответствующей команды (сигнала) своим подчиненным при работе их в общей радиосети на одной частоте со старшим командиром (начальником).

При слабой слышимости и сильных помехах команды (сигналы) разрешаются передавать два раза.

ПРИМЕРЫ:

1. "Ястреб-10, я - Сокол-15, уменьшить дистанцию, я - Сокол-15, прием".

2. "Ястреб-10, я - Сокол-15, дистанция 25 м., дистанция 25 м, я - Сокол-15, прием".

3. "Ястреб-10, я - Сокол-15, 777, 777, я - Сокол-15, прием".

Для передачи команд (сигналов) относящихся ко всем подразделениям, устанавливается циркулярный позывной. При этом содержание команды (сигнала) повторяется два раза.

ПРИМЕР:

"Ветер-13, я - Сокол-15, в направлении ... (направление указывается по ориентирам, кодированной карте или по условным наименованиям местных предметов), в линию, направляющей ... указывается позывной - к бою, в направлении ... в линию, направляющий ... - к бою, я - Сокол-15, прием".

Подтверждение на команды (сигналы), относящиеся ко всем подразделениям, не дается. Команды (сигналы), относящиеся ко всем подразделениям, принимаются и немедленно исполняются всеми командирами подразделений.

При устойчивой связи разрешается работать сокращенными позывными или без них.

ПРИМЕРЫ:

1. "Ястреб-10, я - Сокол-15, уменьшить интервал, я - Сокол-15, прием". "Сокол-15, я - Ястреб-10, понал, уменьшить интервал, я - Ястреб-10, прием" (работа полными позывными).

2. "10-й, я - 15-й, уменьшить интервал, я - 10-й, прием". "Понял, я - 10-й, прием." (работа сокращенными позывными).

3. "Уменьшить интервал, прием". "Понял, понял" (работа без позывных).

Постановка задачи подразделению.

ПРИМЕР:

"Ястреб-10, я - Сокол-15, с рубежа ... атаковать в направлении ... овладеть ..., в дальшейшем наступить ..., артиллерия подавляет ..., готовность "Ворон" наступает в направлении ..., овладевает ... .Я - Сокол-15, прием" (все пункты, рубежи, объекты указываются по ориентирам, колированной карте или по условным наименованиям местных предметов, время готовности - по таблице сигналов).

Радиостанция Р-111

Тактико-технические характеристики

Радиостанция Р-111 возимая, УКВ, широкодиапазонная, телефонная с частотной модуляцией, приемопередающая, предназначена для беспоисковой радиосвязи с автоматизированной автоматизированной перестройкой как на стоянке, так и в движении на одну из четырех заранее подготовленных частот.

Она обеспечивает работу с аппаратурой телекодовой информации, дистанционное управление с вынесенных пультов и телефонного аппарата, а при сдвоенном симплексном варианте – одновременную работу двух приемопередатчиков на одну антенну, автоматическую и ручную ретрансляцию.

Тактико-технические характеристики

Радиостанция обеспечивает вхождение в радиосвязь без поиска корреспондента и ведение радиосвязи на любой частоте рабочего диапазона.

Диапазон частот 20,0 – 52,0 мГц и имеет 1281 рабочую частоту.

Диапазон разбит на 2 поддиапазона:

1 – 20-36 мГц;

11 – 36-52 мГц.

Интервал между смежными частотами – 25 кГц. Риски рабочих частот в диапазоне радиостанции нанесены на шкале через 25 кГц, а цифровые обозначения частот нанесены:

а) в диапазоне 52-46 мГц (36-30 мГц) - через 200 кГц;

б) в диапазоне 46-41,6 мГц (30-25,6 мГц) – через 100 кГц;

в) в диапазоне 41,6 – 36 мГц (25,6 – 20 мГц) – через 50 кГц.

С помощью механизма заранее подготовленных частот (ЗПЧ) обеспечивается фиксирование любых четырех частот в диапазоне радиостанции.

В радиостанции предусмотрен кварцевый калибратор через 25 и 250 кГц, обеспечивающий коррекцию радиостанции на частоте 36 мГц 1 поддиапазона и контроль каждой частоты связи.

Дальность связи:

при работе на ходу автомобиля с применением антенны АШ-3,4 м не менее 35 км;

при работе на штыревые антенны с противовесами, установленными на 11-метровые мачты, не менее 60 км.

Радиостанция может работать в режимах:

дежурный прием;

прием, передача 1-процентной мощностью;

прием, передача 20-процентной мощностью;

прием.

Подготовка радиостанции к работе

Установка частоты и работа в плавном диапазоне.

Для этого необходимо:

а) нажать на кнопку «0» на передней панели;

б) поставить переключатель КВ.КАЛИБР. в положение 25 кГц или 250 кГц;

в) становить заданную частоту по шкале ручкой установка частоты;

г) ручкой переключателя поддиапазонов установить требуемый поддиапазон;

д) поставить ручку переключателя РЕЖ.РАБОТЫ в положение МОЩНОСТЬ 20% и спустя 1,5 – 3 мин, требуемые для прогрева ламп оконочного каскада НАСТРОЙКА УМ. При этом загорается индикаторная лампочка настройки УМ. После отработки механизма настройки лампочки гаснут и радиостанция переходит в режим ПРИЕМ.

Радиоприемник Р-313М

предназначен для приема на слух телефонных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией, телеграфных сигналов по биениям с помощью внутренней тонмодуляции, а также для работы с панорамно-индикаторным устройством Р-319 и другими устройствами.

Технические данные

Диапазон приемника разбит на четыре поддиапазона:

1 -  100 – 165 мГц (3-1,82 м);

2 – 165 – 231 мГц (1,82-1,3 м);

3 – 231 – 330 мГц (1,3-0,91 м);

4 – 330 – 425 мГц (0,91-0,705 м).

Смена поддиапазонов происходит путем вращения ручки НАСТРОЙКА. Установка частот принимаемых сигналов производится при помощи грубой и точной шкал. Последняя обеспечивает точность отсчета увеличением делений шкалы при помощи оптической системы.

Градуировка шкал выполнена в мегагерцах, а цифры – через 25 мГц.

В приемнике имеется автоматическая регулировка усиления )АРУ) и ручная регулировка усиления:

УСИЛЕНИЕ ПЧ и УСИЛЕНИЕ НЧ.

Приемник рассчитан на работу:

с дискоконусной антенной, имеющей КБВ не хуже 0,3 в диапазоне частот 100-425 мГц;

с антенной «бегущей волны».

Приемник может также работать с любой несимметричной антенной, имеющей волновое сопротивление 75 ом.

Питание приемника может осуществляться от:

аккумуляторной упаковки, содержащей батарею, состоящую из 5 последовательно соединенных аккумуляторов типа 2 КНП-20;

сети переменного тока напряжением 220/127 В, 50 Гц и бортсети с напряжением +26 В через БЛОК ПИТАНИЯ (отрицательный полюс соединен с корпусом).

Состав изделия:

радиоприемник с крышкой;

аккумуляторная упаковка питания с пятью аккумуляторами типа 2 КНП-20;

БЛОК ПИТАНИЯ;

антенна «бегущей волны»;

дискоконусная антенна с мачтой и поворотным устройством;

пять запасных аккумуляторов типа 2 КНП-20;

сумка радиста;

документация.

Радиоприемник Р-326

Назначение и тактико-технические характеристики

Переносной радиоприемник Р-326 предназначается для слухового приема телефонных и телеграфных сигналов с амплитудной модуляцией.

Диапазон частот 1-20 мГц (300-15 м).

Диапазон частот разбит на 6 поддиапазонов:

| Диапазон | Частота мГц |
| --- | --- |
|  | от | до |
| 1 | 1 | 1,92 |
| 2 | 1,92 | 2,8 |
| 3 | 2,8 | 4,315 |
| 4 | 4,315 | 8,725 |
| 5 | 8,725 | 12 |
| 6 | 12 | 20 |

Шкальное устройство состоит из шкал точной и грубой настройки.

Градуировка шкалы точной настройки выполнена в килогерцах. Деления точной шкалы нанесены через 1 килогерц на 1 и 2 поддиапазонах, через 2 килогерца – на 3  поддиапазоне, через 5 килогерц – на 4 и 5 поддиапазонах, через 10 килогерц – на 6 поддиапазоне.

Градуировка грубой шкалы выполнена в мегагерцах.

Деления шкалы грубой настройки нанесены через 10 кГц на 1 и 2 поддиапазонах, через 20 кГц на 3 поддиапазоне, через 50 кГц на 4 и 5 поддиапазонах и через 100 кГц на 6 поддиапазоне.

Чувствительность радиоприемника не хуже:

4 мкВ в телефонном режиме;

2 мкВ в телеграфном режиме.

Радиоприемник имеет плавно изменяющуюся полосу пропускания в пределах от 300 Гц до 6 кГц.

Антенны радиоприемника:

а) штырь – высотой 1,5 м;

б) штырь –высотой 4 м;

в) антенна «наклонный луч» – длиной 12 м.

Питание радиоприемника осуществляется от двух аккумуляторов КН-14, соединенных последовательно, или от сети переменного тока 127/220 В через стабилизированый выпрямитель ВС-2,5 М.

Мощность, потребляемая от аккумуляторов, 3,5 Вт, от сети переменного тока – не более 25 Вт.

Состав комплекта

В состав радиоприемника входят:

радиоприемник;

головные телефоны ТА-56М;

аккумуляторы КН-14;

выпрямитель ВС-2,5 М;

антенны штыревая и «наклонный луч»;

одиночный комплект ЗИП;

техническая документация.

Вес рабочего комплекта 14,7 кг. Вес полного комплекта, уложенного в укладочный ящик. Не превышает 45 кг.

Подготовка к работе

Подготовка радиоприемника к работе производится в такой последовательности:

тумблер АКК.-ВЫКЛ.-ВЫПР. поставить в положение АКК. при питании от аккумуляторов или в положение ВЫПР. при питании от сети переменного тока через выпрямитель ВС-2,5 М; при этом тумблер на выпрямителе поставить в положение ВКЛ;

ручкой переключателя поддиапазонов установить необходимый для работы поддиапазон;

ручкой НАСТРОЙКА по шкале грубой настройки установить нужный участок шкалы;

ручку переключателя рода работы установить в положение ТЛГ-П;

ручку ГРОМКОСТЬ и ПОЛЛОСА повернуть вправо до упора;

тумблер включения освещения шкалы точной настройки поставить в положение ОСВ;

ручкой НАСТРОЙКА установить необходимую частоту по шкале точной настройки.

Вращая ручку НАСТРОЙКА, произвести точную настройку радиоприемника на частоту передающей станции по нулевым биениям:

ручку переключателя рода работы поставить в положение ТФЛ;

ручкой настройки входа ПОДСТРОЙКА ВХОДА добиться наибольшей громкости.

При наличии большого уровня помех со стороны других станций или шумов необходимо сузить полосу пропускания поворотом ручки ПОЛОСА.

После сужения полосы требуется подстройка радиоприемника ручкой НАСТРОЙКА, а ручкой ГРОМКОСТЬ подбирают наилучшую слышимость и разборчивость речи.

Порядок устранения простейших неисправностей.

| Неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| P-148 |  |  |
| 1. Шум в телефоне. Корреспондент плохо слышит передачу. Лампочка подвсета горит слабо. | Разряжена аккумуляторная батарея. | Проверить напряжение АКБ. Если индикаторная лампочка в манипуляторе горит при нажатии на передачу, значит разряжение АКБ ниже 10В, ее заменить на свежезаряженную. |
| 2. Приемник работает нормально, корреспондент слушает подавление шумов, но не слышит передачу или слышит ее с перерывами. | Неисправен микрофон в радиостанции, работающей на передачу. | Сменить манипулятор. |
| 3. При движении оператора шумы в телефоне исчезают и появляются | Обрыв проводов, кабеля манипулятора. Плохой контакт АКБ. | Сменить манипулятор. Проверить и подчистить контакты АКБ и токосъемников. |
| 4. Слабое натяжение антенны. | Ослаб трос антенны. | Отрегулировать натяжение троса буферным устройством |
| 5. Батарейный отсек плотно не прилегает к корпусу радиостанции | Не отрегулировано натяжение замков. | С помощью регулировочного винта отрегулировать натяжение замков. |
| P-107 |  |  |
| 1. При нажатии на тангенту на "ПРД" радиостанция не ставится на передачу. | Обрыв проводов в микротелефонной гарнитуре. | Сменить неисправную гарнитуру. |
| 2. Нет подсвета шкалы. | Перегорела лампочка подсвета. | Заменить лампочку. |
| 3. Радиостанция не переводится на передачу телефонного аппарата | Обрыв провода с клеммы "линия". | Устранить обрыв. |
| 4. Нет шума в телефонах. | Неисправна микротелефонная гарнитура. | Проверить наличие контакта в фишке гарнитуры |
| P-159 |  |  |
| 1. Радиостанция не включается, индикаторный прибор не показывает напряжение АКБ при нажатой кнопке НАПР. | Разряжен АКБ. Отсутствуют соединения АКБ с контактами приемопередатчика. Неисправен тумблер включения радиостанции или обрыв соединительных цепей | Заменить АКБ. Снять отсек АКБ и восстановить контакты. Заменить тумблер, устранить обрыв. |
| 2. Нет шума приемника в телефонах гарнитуры. | Неисправна гарнитура. Нет контакта к фишке гарнитурного разъема. | Заменить гарнитуру. Проверить исправность и чистоту разъема гарнитуры. |
| P-173 |  |  |
| 1. Радиостанция не включается, табло не светится, шума в телефонах нет | Не подается напряжение питания +27В. Обрыв в цепи "питание" радиостанции. Неисправен тумблер "питание". | Проверить исправность цепей. Устранить обрыв. Заменить тумблер. |
| 2. При переключении тумблера "Запись-Работа" в положение запись, индикатор "Частота КГЦ" не светится. Шум в телефонах есть. | Обрыв в цепи питания индикатора. Обрыв в цепи тумблера "Запись-Работа". Неисправен тумблер "Запись-Работа". | Устранить обрывы. Заменить тумблер. |
| 3. Шумов в телефонах нет. Индикатор ЗПЧ светится. Частота на табло установлена правильно. | Нет контакта в разъеме. Неисправна гарнитура. Неправильно установлены тумблеры ПУ-OA. | Проверить и восстановить контакты. Заменить гарнитуру. Проверить и правильно установить тумблеры. |
| 4. Связи нет. Самопрослушивание есть. | Обрыв в кабеле ВЧ или его разъеме. | Заменить кабель. |
| P-123 |  |  |
| 1. При включении тумблера "Питание" не горят лампочки индикации поддиапазонов и подсвета шкалы. | Не работает механизм установки частоты. Нет напряжения бортовой сети. Выключена масса. Перегорел предохранитель на распределительном пункте объекта. Перегорел предохранитель в блоке питания. Обрыв в кабеле питания радиостанции или плохой контакт в разъемах | Выключить выключатель АКБ. Заменить предохранитель. Заменить кабель, затянуть винты, крепление разъемов. |
| 2. При переходе на фиксированную частоту элктродвигатель работает безостановочно (вращается ручка настройки антенны). | Не затянуты фиксаторы. | Затянуть фиксаторы, установить правильное положение механизма. |
| 3. Не горит одна из лампочек светового табло, подсветка шкалы | Перегорели лампочки. | Заменить лампочку, отрегулировать ее положение для получения равномерного освещения шкалы. |
| 4. Не работает приемник, нет шумов, нет самопрослушивания. | Неисправен шлемофон. Неисправен или плохо заряжен нагрудный переключатель. Неисправен аппарат P-124. | Заменить шлемофон. Заменить (надежно закрепить) нагрудный переключатель. Подключить нагрудный переключатель непосредственно к Р-123. |
| 5. Не работает приемник (нет шумов), нет самопрослушивания, нет питающих напряжений приемника. | Перегорел предохранитель пр.8-2. | Заменить предохранитель (первый слева). |
| 6. Радиостанция не переключается на передачу в режиме симплекс | Неисправен нагрудный переключатель. | Заменить нагрудный переключатель. |
| 7. В режиме симплекс-передача нет самопрослушивания, шумы приемника нормальные, тон в антенне есть, напряжения от блока питания подаются. | Неисправен шлемофон. Неисправен иои плохо заряжен нагрудный переключатель. Неисправен аппарат Р-124. | Подключить нагрудный переключатель непостредственно к Р-123 и проверить ее работу. |
| 8. Нет связи с корреспондентом, самопрослушивание есть, неоновая лампочка светится, причем, часто ярко. Показания тока прибора-индикатора могут или возрасти (до зашкаливания) или уменьшиться. | Сбита антенна (все 4 колена). Обрыв в ВЧ кабеле, идущем от приемопередатчика к антенне. Обрыв антенного ввода. | Проверить состояние антенны. Заменить кабель. Выявить и устранить обрыв |
| 9. Нет связи между корреспондентами. Радиостанция работает нормально на прием и передачу. | Плохая настройка согласующего устройства. Значительное расхождение частот радиостанций корреспондентов. | Проверить настройку СУ. Проверить градуировку радиостанции, при необходимости произвести корректировку частоты. |